Ограничители  предельного  груза

ОПГ-1-6, ОПГ-1-7

Руководство по эксплуатации

ЛГФИ.408844.011-02 РЭ

Содержание

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.2 Характеристики изделия

1.3 Состав ограничителя

1.4 Устройство и работа изделия

1.5 Маркировка и пломбирование

1.6 Упаковка. Правила хранения и транспортирования

2 Описание и работа составных частей изделия

2.1 Датчик усилия								`

2.2 Блок управления

3 Меры безопасности

4 Монтаж ограничителя

4.1 Установка датчика усилия

4.2 Установка блока управления

4.3 Подключение ограничителя к электросхеме подъемника

5 Регулирование

5.1 Подготовка ОПГ к регулированию

5.2 Настройка порога срабатывания ограничителя

6 Комплексная проверка

7 Сдача смонтированного и состыкованного изделия

8 Использование по назначению

8.1 Эксплутационные ограничения (Меры безопасности)

8.2 Подготовка изделия к использованию

8.3 Использование изделия

8.4 Возможные неисправности ОПГ и способы их устранения

9 Техническое обслуживание

9.1 Общие указания

9.2 Виды технического обслуживания

9.3 Подготовка к техническому обслуживанию

9.4 Порядок технического обслуживания

9.4.1 Ежесменное техническое обслуживание

9.4.2 Сезонное обслуживание

9.4.3 Проверка ограничителя с контрольными грузами

Настоящее руководство является руководящим документом при эксплуатации ограничителя предельного груза ОПГ-1 модификаций ОПГ-1-6 и ОПГ-1-7 (в дальнейшем - изделие, ограничитель или ОПГ-1) на автогидроподъемниках (вышках) различных типов (в дальнейшем - на подъемниках).

В руководстве изложены: описание работы ограничителя, указания по монтажу составных частей ОПГ-1 на объекте, порядок их подключения к электросхеме подъемника, настройка и проверка работоспособности изделия, подготовка к работе, порядок работы, способы устранения характерных неисправностей, указания по техническому обслуживанию, правила упаковки, хранения и транспортирования.

# 1 Описание и работа изделия

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Ограничитель предельного груза ОПГ-1 предназначен для установки на подъемники и служит для их защиты от перегрузок, а также для световой и звуковой сигнализации о перегрузке подъемника.

1.1.2 При перегрузе подъемника ограничитель срабатывает и блокирует (отключает) грузоподъемный механизм автоподъемника.

Срабатывание ОПГ-1 (перегруз подъемника) отображается индикатором СТОП.

## 1.2 Характеристики изделия

1.2.1 Ограничитель сигнализирует:

- зеленым индикатором "UБС" - о том, что питание бортовой сети автомашины на ограничитель подано;

- желтым мигающим индикатором ВНИМАНИЕ и прерывистым звуковым сигналом подъемника - о загрузке подъемного механизма свыше номинальной грузоподъемности не более чем на 10 %;

- красным индикатором СТОП, прерывистым звуковым сигналом подъемника - о загрузке подъемного механизма (по времени свыше 2 с) не менее чем на 10 % выше номинальной грузоподъемности (о перегрузе подъемника). При этом отключается грузоподъемный механизм машины (срабатывание ОПГ-1) из-за превышения допустимого значения поднимаемой массы груза.

1.2.2 Аппаратные средства ограничителя обеспечивают проверку исправности составных частей изделия, линий связи блока управления с датчиками усилия и локализуют неисправность путем включения единичного индикатора.

1.2.3 Ограничитель предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах У по ГОСТ 15150-69; категория размещения 1 для блока и датчиков.

1.2.4 Степень защиты корпусов ОПГ-1 (ГОСТ 14254-96): IР55.

1.2.5 Диапазон измерения и допустимые изменения значений основных параметров и характеристик, а также основные технические данные (не указанные выше), которые обеспечивает ограничитель, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические параметры ОПГ-1

| Параметр |
| --- |
| Наименование | значение |
| Максимальное усилие на датчик, кгс, не более | 1000,0 |
| Диапазон изменения массы поднимаемого груза, кг ( | от 50,0 до 1000,0 |
| Диапазон регулировки уставки порога срабатывания ОПГ, кгс | от 200,0 до 1000,0 |
| Погрешность включения индикатора ВНИМАНИЕ, %, не более | 6,0 |
| Погрешность срабатывания защиты ограничителя при перегрузке грузоподъемного механизма, %, не более | 5,0 |
| Коммутационная способность контактов реле, А, не более | 10,0 |
| Напряжение питания, В | 12 или 24 |
| Диапазон изменения напряжение питания, % | от минус 15 до плюс 25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 12 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от минус 45 до плюс 55 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Блок управления Жгут ЛГФИ.685625.046 Датчик усилия: - жгут | 130(110(125 2600 (длина) (45(150 1200 (длина) |
| Масса, кг, не более | Блок управления Датчик усилия | 1,1 2,3 |
| Средняя наработка до отказа, ч., не менее | 8800 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| -------------------- () С учетом массы люльки подъемника |

## 1.3 Состав ограничителя

Таблица 2 - Состав ОПГ-1

| Наименование |  | Количество (шт.) в ОПГ-1 | Тип, |
| --- | --- | --- | --- |
| составной части | Обозначение | ОПГ-1-6 (ЛГФИ.408844.011-06) | ОПГ-1-7 (ЛГФИ.408844.011-07) | марки- ровка |
| Блок управления | ЛГФИ.408843.008-06 | 1 | - | БУ-1-6 |
|  | ЛГФИ.408843.008-07 | - | 1 | БУ-1-7 |
| Датчик усилия | ЛГФИ.404176.006 | - | 1 | ДУс |
|  | ЛГФИ.404176.006-01 | 1 | 1 | ДУс-01 |
| Жгут | ЛГФИ.685625.046 | 1 | 1 |  |

## 1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Принцип действия ограничителя (см. рисунки 1, 2) основан на приеме и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков первичной информации (датчиков усилия ДУс  и  ДУс-01), последующим их усилении и сравнении с предельно-допустимым значением для данного типа подъемника.

1.4.2 Ограничитель ОПГ-1 подключается к системе управления подъемника посредством наконечников Х1-Х8: наконечники Х1, Х2 подключаются к цепям питания автомашины, наконечники Х3-Х8 - к цепям управления исполнительными механизмами подъемника.

После подачи на ОПГ-1 напряжения бортовой сети UБС реле защиты от перегруза К1 (реле отключения исполнительного механизма подъемника) находится во включенном состоянии (наконечники Х3 и Х4 замкнуты), а реле включения звукового сигнала подъемника К2 - в выключенном состоянии (наконечники Х6 и Х7 разомкнуты).

1.4.3 При превышении номинальной грузоподъемности не более чем на 10 % модуль управления (МУ) вырабатывает прерывистый сигнал на включение реле К2 (наконечники Х6 и Х7 периодически замыкаются), обеспечивающее включение прерывистого звукового сигнала подъемника, и мигание желтого индикатора на крышке блока управления (БУ).

1.4.4 При достижении предельной грузоподъемности (при загрузке свыше 110 %) ограничитель срабатывает: МУ вырабатывает сигнал на выключение реле защиты К1 (наконечники Х3 и Х4 размыкаются), загорается красный индикатор на лицевой панели БУ. При этом по прежнему (см. п. 1.4.3) мигает желтый индикатор и звучит прерывистый звуковой сигнал подъемника.

| ОПГ-1-6: А1 – Блок управления БУ-1-6 В1 – Датчик усилия ДУс-01 K1 – Жгут ЛГФИ.685625.046 | ОПГ-1-7: А1 – Блок управления БУ-1-7 В1 – Датчик усилия ДУс-01 В2 - Датчик усилия ДУс K1 – Жгут ЛГФИ.685625.046 |
| --- | --- |

Рисунок 1 – ОПГ-1-6, ОПГ-1-7. Схема электрическая принципиальная

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка ограничителя ОПГ-1 и его составных частей наносится непосредственно на корпуса последних.

1.5.2 На лицевой панели БУ ограничителя нанесены:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение ограничителя в соответствие с таблицей 2;

- порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя.

На каждую составную часть ограничителя нанесены:

- условное обозначение составной части ограничителя в соответствие с таблицей 2;

- порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя;

- штамп ОТК.

1.5.3 Пломбирование составных частей ограничителя ОПГ-1 производится ОТК предприятия-изготовителя в местах крепления их крышек (пломбы типа А).

В БУ дополнительно пломбируется окно на боковой крышке, обеспечивающее доступ к элементу настройки порога срабатывания ОПГ (пломба типа Б).

1.5.4 Распломбирование ограничителя ОПГ-1 производится представителем предприятия, производящим его обслуживание (регламентные и ремонтные работы).

Пломбы типа А и Б разрешается вскрывать (с последующим опломбированием и отметкой в паспорте ОПГ-1) специалистам ремонтных предприятий, указанных в паспорте на ограничитель, к которым необходимо обращаться для гарантийного и послегарантийного обслуживания изделия.

Пломбу типа Б (окно для доступа к элементу настройки порога срабатывания ограничителя) разрешается вскрывать (с последующим опломбированием и отметкой в паспорте ОПГ-1) аттестованным наладчикам завода-изготовителя подъемника, а также специалистам по приборам безопасности сервисного или ремонтного предприятия.

Внимание! предприятие, производящее настроечные и ремонтные работы, должно иметь лицензию Госгортехнадзора РФ на проведение указанных видов работ.

## 1.6 Упаковка. Правила хранения и транспортирования

1.6.1 Перед упаковыванием ограничитель законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения группы изделий 111-1, вариант временной защиты ВЗ-10 с предельным сроком защиты без переконсервации шесть месяцев.

1.6.2 Законсервированный ограничитель и эксплуатационную документацию упаковывать в ящики по ГОСТ 2991-85.

Перед упаковыванием ограничителя транспортную тару выстлать бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или паpафиниpованной ГОСТ 9569-79 таким образом, чтобы концы бумаги были выше краев тары на величину, большую половины длины и ширины ящика.

В каждый ящик с ограничителем вложить упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование или шифр изделия;

- перечень составных частей изделия и их количество;

- дату упаковывания;

- штамп упаковщика и контролера.

1.6.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы У.

Хранение ограничителей производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в нераспечатанном виде.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Срок хранения ограничителей - не более 6 мес.

1.6.4 Ограничители допускают транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-82 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Расстановка и крепление ящиков с ОНК в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения, ударов, толчков и воздействия атмосферных осадков.

1.6.5 При хранении и транспортировании допускается укладка ящиков с ограничителями не более, чем в три ряда. Ящики должны находиться в положении, соответствующем манипуляционным знакам.

# 2 Описание и работа составных частей изделия

## 2.1 Датчик усилия

2.1.1 Датчик усилия (ДУс) предназначен для измерения и преобразования величины усилия (массы поднимаемого груза от 50 до 1000 кг), действующего на его чувствительный элемент, в выходное напряжение, изменяющееся (в зависимости от величины воздействующего усилия) от 0,01 до 0,1 В.

Напряжение питания ДУс (+ 5,2 В) поступают из БУ.

ДУс (см. рисунок 3) состоит из преобразователя силы (ПС) и корректора.

Рисунок 3 - Датчик усилия (ДУс, ДУс-01). Схема электрическая принципиальная

2.1.2 В преобразователь силы входят чувствительный элемент и элемент упругий.

Чувствительным элемент ПС - тензометрический измерительный мост, напряжение (разность потенциалов) диагонали которого пропорционально прилагаемому на элемент механическому усилию. Чувствительный элемент крепится на элементе упругом в точках его наибольшего растяжения

2.1.3 Корректор датчика предназначен для балансировки измерительного моста ДУс (Начальный разбаланс тензомоста вызван разбросом параметром его элементов).

На плате корректора устанавливается (только в Дус-01) также терморезистор R6 для измерения температуры окружающей среды, текущее значение которой используется контроллером БУ при расчете температурной компенсации ухода нуля преобразователей силы.

2.1.4 Корректор и преобразователь силы датчика выполнены в виде функционально законченных узлов. Все электрорадиоэлементы (ЭРЭ) электрической схемы корректора размещены на печатной плате.

Электрическая связь между платой корректора и ПС обеспечивается навесным проволочным монтажом.

## 2.2 Блок управления

2.2.1 Блок управления (БУ, см. рисунки 1, 2 и 4) предназначен для приема сигналов, содержащих информацию о массе поднимаемого груза, с преобразователей усилия, сравнения уровней этих сигналов с заданным пороговым уровнем, формирования выходных сигналов управления исполнительными реле К2 (включает звуковой сигнал подъемника при превышении номинальной грузоподъемности не более чем на 10 %) и К1 (блокирует механизм подъемника при перегрузе последнего), а также для индикации состояний приближения к максимальной (разрешенной) грузоподъемности и перегруза подъемника.

БУ состоит из двух функционально законченных устройств: источника питания (ИП) и модуля управления (МУ), каждое из которых выполнено на отдельной печатной плате.

Примечание - В зависимости от варианта исполнения ограничителя, МУ может работать с одним или двумя датчиками усилия (ДУс и ДУс-01 на рисунках 1 и 2). Поэтому ниже работа БУ описывается для варианта ОПГ-1, комплектующегося двумя датчиками.

2.2.2 Источник питания вырабатывает два стабилизированных напряжения:

5,2 В - для питания ПрУ и цифровых микросхем (МС) БУ;

7,7 В - для питания аналоговых МС (операционных усилителей ОУ).

2.2.3 Модуля управления обеспечивает:

- прием и обработку информации с одного или двух (в зависимости от модификации ОПГ) каналов измерения усилия (напряжения от 0,01 до 0,2 В);

- выдачу двух релейных сигналов током до 10 А в систему управления подъемника;

- управление желтым и красным индикаторами.

МУ (см. рисунки 1, 2) принимает выходные сигналы (напряжения) с датчиков Дус-01 и ДУс (или с одного датчика Дус-01), сравнивает их суммарную величину с заданным пороговым уровнем, хранимым в памяти PIC-контроллера, и по результатам сравнения вырабатывает соответствующие сигналы управления.

Примечание - Для подъемников с двумя люльками предупредительный звуковой сигнал и сигнал на отключение грузоподъемного механизма вырабатываются в зависимости от суммарной нагрузки на две люльки (от величины суммарного воздействия на оба датчика).

Выходные напряжения с диагоналей мостов датчиков Дус-01 и ДУс, пропорциональные величинам воздействующих на них механических усилий, поступают соответственно на входы усилителей модуля управления.

Для компенсации температурного ухода нулей датчиков Дус-01 и ДУс под воздействием рабочих температур эксплуатации ограничителя ОПГ-1, на третий вход АЦП поступает напряжение с терморезистора R6 (см. рисунок 3) датчика Дус-01.

Внимание!

В датчике ДУс терморезистор R6 не устанавливается. По этой причине  при  эксплуатации  двухканального  ограничителя  ОПГ-1-7  датчик  дус-01 должен быть обязательно подключен к входу Д1 блока управления.

PIC-контроллер производит необходимые вычисления и, при соответствующих значениях напряжения на входах АЦП, вырабатывает управляющие сигналы на включение исполнительных реле К1 и К2.

С целью достижения постоянства действующего напряжения на обмотках реле при изменении входного напряжения бортсети UБС от 10,2 до 30,0 В, питание 12-вольтовых исполнительных реле К1 и К2 осуществляется напряжением постоянного тока при значениях напряжения UБС ( 16 В и импульсным напряжением со скважностью два при UБС ( 16 В.

Это достигается за счет подачи в базовые цепи управляющих транзисторов сигналов логического нуля или прямоугольных импульсов с выхода генератора.

# 3 Меры безопасности

Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала и при работе с изделием (эксплуатации), а также при проведении пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" Госгортехнадзора России (ПБ 10-611-03) и правилами безопасности, действующими при производстве работ по монтажу и эксплуатации подъемников.

# 4 Монтаж ограничителя

К работам по монтажу и пуску ограничителя на подъемнике допускаются аттестованные специалисты, изучившие настоящий документ и имеющие право на проведение пуско-наладочных работ приборов безопасности на подъемнике.

Работы с применением сварки должны выполняться предприятиями, обеспечивающими производство работ в полном соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)", действующих руководящих документов (РД), государственных стандартов и других нормативных документов, и имеющими соответствующее разрешение на выполнение указанных видов работ.

При выполнении работ на металлоконструкциях подъемника с применением сварки все комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативной документацией.

При комплектовании ограничителя узлами и деталями, изготовленными несколькими предприятиями, ответственность за качество изготовления в целом, за соответствие Правилам и другой нормативной документации, а также за оформление технической документации (внесение изменений в эксплуатационную документацию прибора и подъемника) несет предприятие, осуществляющее монтаж, регулировку и проверку работы (с участием представителя владельца грузоподъемной машины) ограничителя на подъемнике.

## 4.1 Установка датчика усилия

Датчик ДУс (ДУс-01), габаритные и присоединительные размеры которого приведены на рисунке 6, необходимо установить между люлькой и верхним коленом стрелы подъемника (вышки) таким образом, чтобы к упругому элементу датчика прикладывались только вертикальные реакции от массы люльки и груза в ней.

Внимание! Датчик ДУс (ДУс-01) устанавливать с учетом надписи "ВЕРХ" на его КОРПУСЕ ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 5. ЕСЛИ СИЛА Fизгиб действует в противоположную сторону, необходимо развернуть ДАТЧИк относительно оси АВ на 180°.

Рисунок 5

В опорах 1 и 2 (см. рисунок 7) и в плите для подвеса люльки просверлить отверстия диаметром (47(1) мм.

Закрепить на опорах 1 и 2 ограничители поперечного перемещения подвеса люльки.

Установить датчик в опоры 1 и 2, совместив отверстия опор и подвеса.

Совместив отверстия в выемке опоры 2 с вертикальным отверстием в упругом элементе датчика, установить штифт (см. рисунок 7), обеспечивающий фиксацию датчика усилия в опоре 2.

Рисунок 6 - Габаритные и присоединительные размеры ДУс, ДУс-01

Рисунок 7 - Установка датчика усилия

## 4.2 Установка блока управления

Установить и закрепить БУ, присоединительные размеры которого показаны на рисунке 8, на элементах конструкции и узлах подъемника в любом удобном для монтажа месте (по усмотрению потребителя), позволяющем оператору визуально наблюдать индикаторы срабатывания ограничителя.

Элементы крепления БУ и его внешних соединительных жгутов должны обеспечивать возможность поворота или быстрого демонтажа блока для доступа к его боковому окну (пломбе типа Б, снятие чашки которой обеспечивает доступ к элементу настройки порога срабатывания ограничителя).

Крепление БУ производить тремя винтами М6 с пружинными шайбами.

Рисунок 8 - Присоединительные размеры БУ

## 4.3 Подключение ограничителя к электросхеме подъемника

При подключении ОПГ-1 к цепям управления подъемника руководствоваться схемами электрическими принципиальными ограничителя  и подъемника.

4.3.1 Зашунтировать обмотки электромагнитного клапана и звукового сигнала, на которые работают выходные реле ограничителя, диодами (анодом на массу) с обратным напряжением не менее 400 В и прямым током не менее 0,4 А (например, диодами типа Д226Б).

4.3.2 Соединить минусовой провод звукового сигнала подъемника с массой машины в непосредственной близости от крепления звукового сигнала.

4.3.3 Подключить (см. рисунок 1) разъем (разъемы) XS1 датчика усилия ДУс-01 (датчиков ДУс-01 и ДУс) к разъему Д1 (разъемам Д1 и Д2) блока управления (БУ) ограничителя ОПГ-1-6 (ОПГ-1-7).

4.3.4 Подключить (см. рисунок 1) разъем XS1 "БУ" жгута ЛГФИ.685625.046 к разъему ХР1 "БУ" на БУ.

4.3.5 Подключить наконечники Х1, Х2 жгута ЛГФИ.685625.046 к цепям питания автомашины, наконечники X3-X5 (X3-X8) - к цепям управления подъемника.

Наконечники X1-X8 ограничителя подключать к цепям управления подъемника с учетом маркировки наконечников.

# 5 Регулирование

В данном разделе описана методика регулировки ОПГ-1 на заводе-изготовителе подъемников, а также после ремонта ограничителя на территории ремонтного органа.

При эксплуатации подъемника в случае необходимости пользоваться методикой подстройки ограничителя, изложенной в настоящем разделе.

## 5.1 Подготовка ограничителя к регулированию

Вывернуть винт крепления пломбировочной чашки (не потеряв при этом стоящее под ней уплотнительное резиновое кольцо (см. рисунок 4), предотвращающее возможность попадания воды в БУ(, снятие которой открывает окно для доступа к элементу настройки порога срабатывания ограничителя ОПГ-1.

Запустить двигатель машины и убедиться, что ее аккумуляторы зарядились до номинального напряжения.

Подать напряжение питания на ограничитель и выдержать ОПГ-1 во включенном состоянии не менее 10 мин.

ВНИМАНИЕ!

1 При выполнении работ по п. 5.2 Масса поднимаемого испытательного груза не должна отличаться от указанных ниже значений более, чем на 1 %.

2 Операции по настройке (п. 5.2), должен производить НАЛАДЧИК приборов безопасности.

## 5.2 Настройка порога срабатывания ограничителя

5.2.1 Подать питание на ограничитель и проконтролировать загорание зеленого индикатора "UБС" на крышке блока управления.

Желтый и красный индикаторы ограничителя не должны гореть.

Примечания

1 ОПГ-1 не имеет собственного переключателя для подачи напряжения бортсети UБС.

2 В момент подачи на ОПГ-1 напряжения бортсети возможно кратковременное (не более 5 с) загорание желтого и красного индикаторов, что не является признаком неисправности ограничителя.

5.2.2 Равномерно уложить в люльку груз номинальной массы (груз, соответствующий загрузке подъемного механизма на 100 %) для данного типа подъемника.

5.2.3  Тупым  концом  диэлектрической  (например, деревянной)  палочки  диаметром 4-5 мм нажать (на время не менее 1 с) кнопку установки порога срабатывания ограничителя, доступ к которой обеспечивает боковое окно блока управления.

Проконтролировать загорание желтого индикатора, затем его мигание и звучание прерывистого звукового сигнала.

5.2.4 Увеличить массу поднимаемого груза на 10 % (т. е. уложить в люльку груз, соответствующий загрузке подъемного механизма на 110 % для данного типа подъемника).

Ограничитель должен сработать (загорается красный индикатор).

При этом по-прежнему должен мигать желтый индикатор и звучать прерывистый звуковой сигнал.

Если ОПГ-1 срабатывает, выполнить операции по п. 5.2.6.

5.2.5 Если ОПГ-1 не срабатывает, необходимо:

- разгрузить люльку, уложить в нее груз на 3-5 % ниже номинальной массы;

- нажать кнопку установки порога срабатывания;

- уложить в люльку груз, соответствующий загрузке подъемного механизма на 110 %, и убедиться в срабатывании ограничителя: должен включиться красный индикатор; при этом по-прежнему должны быть включены желтый индикатор и звуковой сигнал подъемника.

Если ограничитель вновь не сработал, необходимо проверить величину силы трения в узлах подвески люльки и свести ее к минимуму, а также проверить работоспособность ограничителя на стенде.

5.2.6 Разгрузить люльку.

Снять питание с ограничителя.

Ввернуть винт с пломбировочной чашкой в резьбовое отверстие (окно для доступа к элементу настройки порога срабатывания ограничителя) на крышке БУ, убедившись в наличии резиновой прокладки.

Надежно затянув винт, заполнить чашку пломбировочной мастикой и опломбировать окно на лицевой панели БУ.

ВНИМАНИЕ! Слабая затяжка винта, отсутствие уплотнительного резинового кольца (см. рисунок 3) или пломбировочной мастики могут привести к попаданию в корпус БУ воды и отказу ограничителя.

# 6 Комплексная проверка

6.1 Включить тумблер питания на пульте управления подъемника (вышки) и проконтролировать загорание индикатора "UБС" на передней панели блока управления.

Желтый и красный индикаторы ограничителя не должны гореть.

6.2 Опустить люльку подъемника.

6.3 Равномерно уложить в люльку груз номинальной массы.

Проконтролировать включение (мигание) желтого индикатора и звукового сигнала подъемника.

При этом ОПГ не должен срабатывать: красный индикатор не должен гореть.

6.4 Увеличить массу поднимаемого груза на 10 %.

Ограничитель должен сработать: должен зажечься красный индикатор.

При этом по-прежнему должны быть включены желтый индикатор и звуковой сигнал.

6.5 Разгрузить люльку.

Снять питание с ограничителя.

# 7 Сдача смонтированного и состыкованного изделия

Сдачу настроенного ограничителя ОПГ-1 проводить в соответствии с пп. 4.3.1, 4.3.13 Правил ПБ 10-611-03.

# 8 Использование по назначению

## 8.1 Эксплутационные ограничения (Меры безопасности)

Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала и при эксплуатации изделия необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)" Госгортехнадзора России (ПБ 10-611-03).

Внимание! Минусовой провод Звукового сигнала, устанавливаемого на стреле подъемника, должен быть надежно соединен с металлом стрелы.

При проведении сварочных работ на подъемнике ОПГ-1 должен быть обесточен:

- отключить наконечники Х1, Х2 (см. рисунок 1) от цепей питания автомашины;

- надеть на наконечники Х1, Х2 изоляционные трубки (или замотать их изоляционной лентой), исключающие возможность их замыкания друг с другом, а также каждого из них на любые другие цепи и элементы оборудования машины).

Отключение и подключение ограничителя к подъемнику производить только при выключенном питании и двигателе подъемника.

Запрещается эксплуатация ограничителя с поврежденными пломбами.

Запрещается работа оПГ-1 с массой поднимаемого груза свыше 1000 кг.

Наличие ограничителя ОПГ-1 на подъемнике не снимает ответственности с машиниста в случае опрокидывания и разрушения элементов подъемника при подъеме груза.

## 8.2 Подготовка изделия к использованию

8.2.1 Перед началом работы произвести внешний осмотр изделия и убедиться:

- в отсутствии повреждений жгутов ОПГ-1 и надежности его разъемных соединений;

- в отсутствии пыли и грязи на составных частях ограничителя;

- в целостности единичных индикаторов ограничителя.

8.2.2 При работе с ограничителем необходимо помнить:

- ограничитель не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания бортсети машины.

Включение ОПГ-1 производится тумблером на пульте управления подъемника одновременно с включением приборов в кабине последнего.

О включении ограничителя свидетельствует загорание индикатора "UБС" на передней панели блока управления (см. рисунок 4);

- ограничитель исправен, если после подачи на него напряжения бортсети машины и отсутствия груза в люльке горит индикатор "UБС" и не горят желтый и красный индикаторы;

- при подъеме грузов, масса которых превышает номинальное значение не более чем на 10 %, мигает желтый индикатор и звучит прерывистый звуковой сигнал;

- при попытке поднять груз, величина массы которого не менее чем на 10 % выше номинальной для данного типа подъемника, работа последнего запрещается (блокируется) и горит красный индикатор на передней панели БУ. При этом по-прежнему включены желтый индикатор и звуковой сигнал.

## 8.3 Использование изделия

8.3.1 Включить тумблер подачи питания в цепи управления подъемника.

Проконтролировать загорание индикатора "UБС" на передней панели ограничителя.

Если при этом желтый и красный индикаторы не горят, ограничитель к работе готов.

Примечания

1 Ограничитель ОПГ-1 не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания бортсети UБС.

2 В момент подачи на ОПГ-1 напряжения бортсети возможно кратковременное (не более 5 с) загорание желтого и красного индикаторов, что не является признаком неисправности ограничителя.

8.3.2 При загрузке подъемного механизма не менее чем на 10 % выше установленной номинальной величины (при перегрузе подъемника), ограничитель срабатывает и загорается красный индикатор на передней панели БУ.

Примечание - Срабатывание защиты ограничителя ОПГ-1 подтверждается также включением звукового сигнала подъемника.

8.3.3 Если после подачи на ОПГ-1 напряжения питания бортсети машины и отсутствия груза в люльке индикатор "UБС" не горит или одновременно горят индикатор "UБС" и один (или оба) из индикаторов ВНИМАНИЕ или СТОП, ограничитель неисправен.

Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении указаны в п. 8.4.

## 8.4 Возможные неисправности ОПГ-1 и способы их устранения

8.4.1 Аппаратные средства ограничителя ОПГ-1 позволяют проверить исправность составных частей изделия, линий связи блока управления с датчиком усилия (ПрУ) и локализировать неисправность путем включения единичного индикатора.

8.4.2 При неработоспособности ограничителя поиск его неисправности рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- проверить составные части ограничителя на отсутствие внешних механических повреждений;

- проверить исправность механизмов привязки датчиков;

- проверить кабельную разводку, исправность электрических соединительных цепей датчиков и блока управления.

8.4.3 Неисправности ограничителя, которые могут быть диагностированы и устранены непосредственно на подъемнике (вышке), приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характер проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При подаче на ОПГ-1 напряжения питания бортсети (UБС) индикатор "UБС" не горит, при этом реле К1 не срабатывает | Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи питания ОПГ. Переполюсовка цепей питания ОПГ-1. Неисправен БУ | Устранить неисправность в цепи питания (Х1-Х2 на рисунке 1). Заменить БУ и выполнить операции по пп. 5.1, 5.2 |
| То же, но исполнительное реле К1 срабатывает | Неисправен индикатор "UБС" | Заменить индикатор "UБС" |
| При перегрузке (М ( МДОП) красный индикатор горит, но работа подъемника не запрещается (не срабаты- вает реле К1) | Обрыв в цепях исполнительного реле К1. Неисправно реле К1. Неисправен БУ | Устранить неисправность в цепях Х3-Х5 (см. рисунок 1) ОПГ-1. Заменить реле К1. Заменить БУ и выполнить операции по пп. 5.1, 5.2 |
| При подъеме груза, масса которого превышает номинальное значение не более чем на 10 %, желтый индикатор БУ не горит и реле К2 не срабатывает | Обрыв в цепях реле К2. Неисправно реле К2. Неисправен желтый индикатор блока управления. Неисправен БУ | Устранить неисправность в цепях Х6-Х8 (см. рисунок 1) ОПГ-1. Заменить реле К2. Заменить желтый индикатор. Заменить БУ и выполнить операции по пп. 5.1, 5.2 |
| То же, но реле К2 срабатывает | Неисправен желтый индикатор блока управления. Неисправен БУ | Заменить желтый индикатор. Заменить БУ и выполнить операции по пп. 5.1, 5.2 |
| При отсутствии груза в люльке подъемника или при работе с грузами массой меньше предельно-допустимой (М < МДОП), горит красный индикатор, реле К1 выключено, желтый индикатор работает в циклическом режиме 1: горит 3 с, погашен на 1 с | Не подключен ДУс к БУ. Обрыв или КЗ сигнальной цепи жгута ограничителя | Подключить ДУс к БУ. Отключить жгут и устранить неисправность в цепях жгута или заменить жгут |
| То же, но желтый индикатор работает в циклическом режиме 2: четырехкратное кратковременное загорание, погашен на 1 с | Не введено (или обнулено) значение номинальной массы груза в настроечную память | Выполнить операции по пп. 5.1, 5.2 настоящего руководства |
| То же, но желтый индикатор работает в циклическом режиме 3: трехкратное кратковременное загорание, погашен на 1 с | Сбой настроечной памяти | Заменить БУ |
| Желтый и красный индикаторы работают в циклическом режиме (по 5 с): желтый включен, красный выключен; желтый выключен, красный включен; одновременно включены желтый и красный индикаторы | Ограничитель перешел в режим НАСТРОЙКА | Снять питание с ограничителя ОПГ-1, затем вновь подать питание на ограничитель |

# 9 Техническое обслуживание

## 9.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) ограничителя ОПГ-1 обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы подъемника.

Установленная настоящим руководством периодичность обслуживания ограничителя должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТО ограничителя ОПГ-1 проводить одновременно с техническим обслуживанием подъемника.

При ТО ограничителя соблюдать меры безопасности, предусмотренные при проведении технического обслуживания подъемника.

Примечание - Перечень предприятий, выполняющих сервисное обслуживание и ремонт прибора безопасности ОПГ-1 в гарантийный и послегарантийный периоды времени, приведен в паспорте ограничителя.

## 9.2 Виды технического обслуживания

Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное ТО (ЕО);

- сезонное ТО (СО).

Испытания ограничителя контрольными грузами по методике п. 9.4.3 вести не реже одного раза в шесть месяцев.

## 9.3 Подготовка к техническому обслуживанию

Для проведения ТО необходимо своевременно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты.

Подъемник поместить в крытое, не задымленное, а зимой - в утепленное помещение.

## 9.4 Порядок технического обслуживания

### 9.4.1 Ежесменное техническое обслуживание

ЕО производится машинистом и предусматривает следующие виды работ:

- внешний осмотр и очистка составных частей ограничителя, соединительных жгутов и разъемов от пыли и грязи;

- проверку отсутствия повреждений единичных индикаторов;

- проверку функционирования ограничителя по п. 8.3.1.

### 9.4.2 Сезонное обслуживание

Сезонное обслуживание (СО) производится машинистом при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации подъемника и предусматривает следующие виды работ:

- работы ЕО;

- затяжку ослабленных крепежных элементов: корпусов разъемов, узлов крепления составных частей и жгутов ограничителя;

- проверку целостности изоляции соединительных жгутов;

- проверку состояния уплотнений и лакокрасочных покрытий (с целью предотвращения попадания влаги в корпуса составных частей ограничителя);

- устранение обнаруженных недостатков.

### 9.4.3 Проверка ограничителя с контрольными грузами

Работы по п. 9.4.3 производить в соответствии с Правилами ПБ 10-611-03.

ВНИМАНИЕ!

1 При выполнении работ по п. 9.4.3 Масса поднимаемого груза не должна отличаться от указанных ниже значений более, чем на 1 %.

2 Операции по подстройке ОПГ, указанные в п. 9.4.3.1, должен производить НАЛАДЧИК приборов безопасности.

9.4.3.1 Выполнить операции по п. 6.

Если ограничитель срабатывает, выполнить операции по п. 9.4.3.2.

Если ОПГ-1 не срабатывает, выполнить операции по пп. 5.2.5-5.2.8 (подстройка порога срабатывания ограничителя).

9.4.3.2 Сделать отметку о проведенных работах в паспортах ОПГ-1 и подъемника.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ОАО

"Арзамасский приборостроительный завод"

________________________ Червяков А.П.

" ____ " "_____________________ " 2000 г.

Продолжение таблицы 3