БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТИРОВАНИЕМ

Паспорт

ЛГФИ.401221.002 ПС

Содержание

1 Назначение											3

2 Основные технические данные								3

2.1 Общие сведения										3

2.2 Основные параметры										4

3 Комплектность											5

4 Принцип действия										6

4.1 Изделие БУГ											6

4.2 Изделие БУГ-1											8

5 Конструкция											9

6 Маркировка и пломбирование								9

7 Упаковка, правила хранения и транспортирования					10

8 Меры безопасности										10

9 Установка и регулирование изделия на платформе					11

9.1 Установка изделия										11

9.2 Регулирование изделия									11

9.2.1 Настройка горизонтирования								11

9.2.2 Регулировка коэффициента усиления							12

9.2.3 Настройка канала защиты									12

10 Контрольная проверка изделия на платформе						12

11 Возможные неисправности и способы их устранения					13

12 Техническое обслуживание									14

12.1 Общие указания										14

12.2 Виды технического обслуживания								14

12.3 Порядок технического обслуживания							14

12.3.1 Ежесменное техническое обслуживание							14

12.3.2 Сезонное техническое обслуживание							14

13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя				15

14 Консервация											16

15 Свидетельство об упаковывании								16

16 Свидетельство о приемке									17

17 Заметки по эксплуатации и хранению							18

18 Сведения о вводе в эксплуатацию								18

19 Сведения о рекламациях									19

20 Учет выполнения работ при эксплуатации						19

Приложение А БУГ. Схема электрическая принципиальная					20

Приложение Б БУГ. Перечень элементов							21

Приложение В БУГ-1. Схема электрическая принципиальная					22

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и руководством по эксплуатации, удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики блоков управления горизонтированием (далее по тексту – изделие) БУГ и БУГ-1, содержит описание устройства изделия, принципа работы, конструкции, указания по его установке на подвесной люльке системы горизонтирования или на платформе пожарной машины, и устанавливает правила по его эксплуатации, обслуживанию и устранению неисправностей.

# 1 Назначение

Изделие предназначено для использования в системе горизонтирования пола подвесной люльки, расположенной на гидроподъемнике (пожарной машине), или для горизонтирования платформы пожарной машины и служит для защиты их от опpокидывания.

# 2 Основные технические данные

## 2.1 Общие сведения

2.1.1 Изделие формирует аналоговый сигнал, пропорциональный углу наклона пола люльки (платформы) машины относительно горизонта [напряжение между цепями "ВЫХ 1" и "ВЫХ 2 (UОП)"]

U = K(L ,

где U – напряжение выходного сигнала, В; L - угол наклона оси изделия относительно горизонта, (; К - коэффициент, регулируемый от 0,42 до 2,5 В/(.

Напряжение ограничения выходного сигнала не менее ±4 В.

Сопротивление нагрузки RН составляет (100(20) Ом.

2.1.2 Изделие формирует дискретные сигналы:

"ВЫХОД 1" (цепи "+LВХ", "+LВЫХ") - "сухой" контакт реле на ток 0,1 А (для изделия БУГ) или 3,0 А (для изделия БУГ-1). Замыкание контакта реле происходит при достижении угла наклона оси изделия порогового значения L ( +Lпор, размыкание - при L ( (+Lпор - 0,5)( при положительных углах;

"ВЫХОД 2" (цепи "-LВХ", "-LВЫХ") - "сухой" контакт реле на ток 0,1 А (для изделия БУГ) или 3,0 А (для изделия БУГ-1). Замыкание контакта реле происходит при достижении угла наклона оси изделия порогового значения L ( (-Lпор(, размыкание - при L ( ((-Lпор( - 0,5()( при отрицательных углах.

Пороговый угол Lпор регулируется в пределах от 1,0 до 5,0(.

Примечание – Изделие поставляется потребителю настроенным на угол Lпор = 1,0(.

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение 36 В.

2.1.3 Изделие формирует сигнал АВАРИЯ (цепи "ЗАЩвх", "ЗАЩвых") - нормально замкнутый "сухой" контакт реле на напряжение 24 В и ток 0,1 А. Размыкание происходит при превышении угла наклона оси изделия значения (8,5(0,5)( относительно горизонта.

Примечание – В изделии БУГ-1 аварийный канал (канал защиты) отсутствует.

2.1.4 Номинальное напряжение питания (бортовая сеть автомобиля UБС): +24 В – для изделия БУГ; +12 или 24 В - для изделия БУГ-1.

2.1.5 Климатическое исполнение - У1 ГОСТ 15150-69.

2.1.6 Механические нагрузки - группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516-72 без многократных ударов.

2.1.7 Степень защиты корпуса- IP55 ГОСТ 14254-96.

## 2.2 Основные параметры

Таблица 1 - Основные технические параметры изделия

| Параметр |
| --- |
| наименование | значение |
| Аналоговый сигнал управления: - диапазон изменения тока выходного аналогового сигнала, пропорционального углу наклона L оси изделия относительно горизонта, в диапазоне изменения угла L от 0,5 до 5(, мА - зона нечувствительности изделия при токе по аналоговому выходу не более 2,5 мА, ( - коэффициент усиления К аналогового сигнала при выходном токе от 20 до 60 мА в положении максимального угла | от 2,5 до 60 (0,5 регулируемый |
| Дискретный сигнал управления: - выходной ток дискретного сигнала изделия БУГ / БУГ-1, A, не более - количество выходных дискретных сигналов управления - максимальное коммутируемое напряжение дискретного сигнала, В - диапазон регулировки порога срабатывания дискретного сигнала (порогового угла Lпор), ( | 0,1 / 3,0 2 36,0 от 1,0 до 5,0 |
| Аварийный сигнал управления: - выходной ток сигнала АВАРИЯ напряжением 24 В, А, не более - порог срабатывания (размыкания) аварийного сигнала, ( | 0,1 L = (((8,5(0,5)( |
| Погрешность измерений угла наклона L в диапазоне рабочих температур изделия, (, не более | (0,5 |
| Установка нуля горизонта (L ( 0() | регулируемая |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока (UБС), В: - изделия БУГ - изделия БУГ-1 | +24,0 +12,0 или +24,0 |
| Диапазон изменения напряжение питания постоянного тока, В: - изделия БУГ - изделия БУГ-1 | от 20,4 до 30,0 от 10,2 до 30,0 |
| Ток, потребляемый от источника питания постоянного тока напряжением +30 В, А, не более | 0,3 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от минус 40 до плюс 55 |
| Относительной влажности воздуха при температуре +25 (C, % | не более 98 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 126(110(95 |
| Масса, кг, не более | 0,75 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 6250 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |

Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии:

- золото - 0,179040734,

- серебро - 0,600640700,

- платина - 0,022960000,

- палладий - 0,056710000.

# 3 Комплектность

Таблица 2 - Комплект поставки изделия

| Наименование | Обозначение | Количество (шт.) в изделии | Марки- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БУГ | БУГ-1 | ровка |
| Блок управления горизонтированием | ЛГФИ.401221.002 | 1 | - | БУГ |
| Блок управления горизонтированием | ЛГФИ.401221.014 | - | 1 | БУГ-1 |
| Паспорт | ЛГФИ.401221.002 ПС | 1 | 1 | - |
| Розетка РС10ТВ с кожухом | АВ0.364.047 ТУ | 1 | 1 | - |

# 4 Принцип действия

## 4.1 Изделие БУГ

Схема электрическая принципиальная изделия БУГ (см. Приложение А) содержит три функционально законченных узла: датчик угла (А1), источник питания (IP) и устройство управления (UU).

Подаваемое на изделие внешнее напряжение питания UБС (ХР1:9, 10) поступает на вход (UU:5, 6) LC-фильтра (L1, C7-C9) платы UU. Диод VD7 обеспечивает защиту изделия от изменения полярности (переполюсовки) напряжения UБС. С фильтра входное напряжение UБС поступает (UU:7, 9) на интегральный стабилизатор постоянного напряжения DA3, обеспечивающий запитку напряжением 12 В (UU:8) всех элементов плат IP и UU.

4.1.1 Датчик угла

Датчик угла А1 представляет собой датчик маятникового типа, формирующий выходное напряжение Uвых.а = (-1,5...+1,5) В, пропорциональное углу наклона оси датчика относительно горизонта ( L=(-45...+45)( (.

4.1.2 Источник питания

Источник питания IP, выполненный по полумостовой схеме, формирует напряжения Uвых = -12,6 В и Uвых = +12,6 В (IP:A1-A3) для питания датчика А1. Задающий генератор источника питания вырабатывает прямоугольные импульсы амплитудой 12 В с частотой 50 кГц, величина которой определяется цепью R42, C12.

4.1.3 Устройство управления

Устройство управления UU содержит аналоговый канал, канал защиты и канал дискретных выходов.

4.1.3.1 Аналоговый канал, состоящий из предварительного (DA1.1) и масштабирующего (DA1.2, VT1, VT2) усилителей и формирователя опорного напряжения Uоп = (6(0,5) В (VT3, VT4, R14-R17), усиливает сигнал с датчика А1, пропорциональный углу наклона изделия (платформы) относительно горизонта, до величины, обеспечивающей нормальную работу исполнительного элемента аналогового канала системы горизонтирования.

Сигнал с датчика А1, усиленный предварительным усилителем, поступает на входы компараторов каналов защиты и дискретных выходов и на вход масштабирующего усилителя аналогового канала.

Выходное напряжение Uвых1 масштабирующего усилителя, пропорциональное углу L, поступает на контакт 3 платы UU. На контакт 4 этой же платы поступает напряжение Uоп=(6(0,5) В, вырабатываемое формирователем опорного напряжения аналогового канала. В результате напряжение между контактами 3 и 4 платы (U34) также пропорционально углу L. Это напряжение U34, положительной или отрицательной полярности (в зависимости от знака угла наклона изделия (+L или -L) относительно горизонта(, используется для управления исполнительными элементами аналогового канала системы горизонтирования платформы.

При нахождении изделия (платформы) в горизонтальном положении напряжение на выходе аналогового канала должно быть равно 0 В. Для установки U34 = 0 используется подстроечный резистор R7 "Уст. 0".

Коэффициент пропорциональности масштабирующего усилителя (DA1.2) регулируется подстроечным резистором R6 "Усиление".

4.1.3.2 Канал защиты изделия предназначен для выработки сигнала блокировки исполнительных элементов системы горизонтирования при выходе платформы из рабочей зоны углов (т. е. при углах отклонения платформы от горизонта, превышающих 8,5().

На инвертирующие входы компараторов канала (DA2.2:9, 13) поступают опорные напряжения с делителя R14-R17, а на неинвертирующие входы (DA2.2:10, 12) - усиленный сигнал с датчика А1. При напряжении этого сигнала, превышающем пороговое значение (т. е. при выходе угла L за пределы рабочей зоны), срабатывает, в зависимости от знака угла наклона изделия (платформы), один из компараторов канала защиты (DA2.2 или DA2.3). Выходной сигнал этого компаратора вызывает выключение электронного ключа (транзистор VT5), управляющего обмоткой реле К1, и, как следствие, размыкание контактов последнего, свидетельствующее о недопустимом отклонении изделия (платформы) от горизонта.

Если угол наклона изделия находится в диапазоне от минус 8,5 до +8,5( (т. е. платформа находится в рабочей зоне углов), компараторы выключены (UВЫХ = 12 В), транзистор VT5 включен и контакты реле К1 замкнуты.

4.1.3.3 Канал дискретных выходов изделия, предназначенный для формирования релейных сигналов управления системой горизонтирования платформы, состоит из двух каналов, выполненных по одной и той же схеме (DA1.3, VT6, K2; DA1.4, VT7, K3). Делитель R18-R21 формирует опорные напряжения каналов.

При нахождении платформы в горизонтальном положении - исходное состояние изделия - компараторы каналов (DA1.3, DA1.4) выключены ("0"), электронные ключи (VT6, VT7) заперты, контакты реле (K2, K3) разомкнуты.

При превышении угла L порогового значения LПОР = (1(0,35)( напряжение на входе 10 компаратора DA1.3 превышает опорное (DA1.3:9), компаратор DA1.3 срабатывает, включает транзистор VT6, управляющий обмоткой реле К2, контакты последнего размыкаются.

При углах L, меньших LПОР = ( (1(0,35)(, напряжение на входе 13 компаратора DA1.4 превышает опорное (DA1.4:12), компаратор DA1.4 срабатывает, включает транзистор VT7, управляющий обмоткой реле К3, контакты последнего размыкаются.

Величины сопротивлений резисторов R30-R33, R23, R25, R27, R29 рассчитаны таким образом, чтобы при возврате компараторов каналов дискретных выходов и защиты в исходное состояние не происходил дребезг контактов реле изделия (т. е. эти резисторы определяют величину гистерезиса отключения контактов реле).

## 4.2 Изделие БУГ-1

Схема электрическая принципиальная изделия БУГ-1 (см. Приложение В) содержит два функционально законченных узла: датчик угла (А1) и устройство управления (UU).

Подаваемое на БУГ внешнее напряжение питания UБС (ХР1:9, 10) поступает на вход (UU:5, 6) LC-фильтра (L1, C9-C11) платы UU. Диод VD1 обеспечивает защиту изделия от изменения полярности (переполюсовки) напряжения UБС. С фильтра входное напряжение UБС поступает на интегральный стабилизатор постоянного напряжения D1, обеспечивающий запитку напряжением 15 В (UU:8) всех элементов платы UU и датчика угла А1 (см. п. 4.1.1).

Устройство управления UU изделия БУГ-1 содержит аналоговый канал и канал дискретных выходов. Канала защиты, подобного описанному в п. 4.1.3.2 для изделия БУГ, изделие БУГ-1 не имеет.

Аналоговый канал изделия БУГ-1 выполнен по той же схеме и имеет то же назначение, что и аналогичный канал изделия БУГ (см. 4.1.3.1).

Канал дискретных выходов изделия БУГ-1 выполнен по той же схеме и имеет то же назначение, что и аналогичный канал изделия БУГ (см. 4.1.3.3), но вместо электронных ключей (VT6, VT7) и реле (K2, K3) применены интеллектуальные ключи DA3 и DA4.

# 5 Конструкция

Изделия БУГ и БУГ-1 выполнены в виде автономного прибора.

Изделие БУГ состоит из устройства управления (UU) и источника питания (IP), электрические принципиальные схемы которых реализованы на микросхемах (МС) серий К561, КР142, К1401, транзисторах КТ502, КТ503, КТ816, КТ817, КТ3117, диодах КД226, КД510 и КД521, резисторах С2-23, С2-29 и СП5-2В, конденсаторах К10-17а, К50-35, К73-17 и др.

Печатные платы UU (80•95 мм) и IP (50•70 мм), теплонагруженная МС КР142ЕН8Б и датчик ДЛУММ-3 установлены на кронштейне.

Электрическая принципиальная схема устройства управления (UU) изделия БУГ-1 реализована на МС PKV3325, К1401УД2Б, IR6220, транзисторах КТ816Б, КТ817Б, диоде КД209А, резисторах С2-33Н, С2-29, СП5-2, конденсаторах К10-17а, К50-68, К73-11 и др.

Печатная плата UU (80•95 мм), теплонагруженные МС IR6220 и датчик ДЛУММ-3 установлены на кронштейне.

Вилка РСГ10ТВ, с помощью которой изделия БУГ и БУГ-1 подключаются к системе горизонтирования, и кронштейн закреплены на основании и закрыты крышкой. С целью обеспечения герметичности конструкции, крышка и вилка крепятся к основанию через резиновые прокладки.

Внутренний монтаж изделий выполнен проводом МГТФ 0,2.

Кронштейн, основание и крышка изготовлены из алюминиевого сплава АК-12.

Все детали изделий соединены стандартными крепежными изделиями.

Для крепления к полу люльки (к платформе) системы горизонтирования пожарной машины в основании изделий предусмотрены три отверстия М6.

# 6 Маркировка и пломбирование

6.1 Маркировка - по ГОСТ 20790-93.

На каждом изделии должны быть указаны:

- обозначение изделия;

- заводской номер и год изготовления.

Примечание - Допускается не маркировать дату изготовления, если последняя является частью порядкового номера изделия.

6.2 Изделие пломбируется предприятием-изготовителем после настройки и сдачи или специализированной организацией после ремонта и настройки.

Изделие пломбируется в месте соединения кожуха с основанием.

# 7 Упаковка, правила хранения и транспортирования

7.1 Перед упаковыванием изделие законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения изделий группы III-1, вариант временной защиты ВЗ-10 с предельным сроком защиты без переконсервации шесть месяцев.

7.2 Законсервированное изделие и эксплуатационную документацию (паспорт) поместить в транспортировочную тару согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя.

7.3 В каждый ящик с изделием вложить упаковочный лист, содержащий:

-наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

-наименование или шифр изделия;

-количество изделий;

-штамп упаковщика и контролера;

-дату упаковывания.

7.4 Условия хранения изделия (в упаковке предприятия-изготовителя) в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы У1: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 (С.

Срок хранения изделия - не более шести месяцев.

7.5 Изделие допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-93 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 (С.

# 8 Меры безопасности

Изделие не содержит источников опасности для обслуживающего персонала.

# 9 Установка и регулирование изделия на платформе

## 9.1 Установка изделия

Закрепить изделие на горизонтируемой платформе согласно рисунку 1. При этом выполнить условие, чтобы знак напряжения сигнала с изделия при произвольном угле наклона платформы соответствовал напряжению на обмотках электрогидроустройства (ЭГУ), формирующему движение привода в направлении уменьшения угла наклона платформы. В противном случае следует сменить подключение обмоток ЭГУ к аналоговому выходу изделия.

Рисунок 1

При дискретном управлении платформой дискретные выходы изделия должны быть подключены к соответствующим электрогидроклапанам, работающим в направлении уменьшения угла наклона платформы относительно горизонта.

## 9.2 Регулирование изделия

Для проведения настройки изделия на машине необходим измеритель угла наклона платформы от минус 10 до +10( с погрешностью измерения не более (0,1( ((6(). Возможно применение квадрантов оптических типов КО-1М, КО-30 (ГОСТ 14967-69), КО-10 или КО-60 (ТУ3-3.179-81), имеющих погрешность измерений угла не более (30".

После выполнения операций по п. 9.2 необходимо: закрыть и опломбировать крышку изделия; сделать отметку о проведенных работах в паспортах изделия и машины.

### 9.2.1 Настройка горизонтирования

Установить платформу в горизонтальное положение по измерителю угла.

Отклонить платформу с помощью ручных приводов от горизонтального положения.

Включить режим АВТОМАТ, при этом платформа должна начать свое движение.

По направлению движения платформы, которая при нормальной работе должна установиться в горизонтальное положение, убедиться в правильности подключения ЭГУ. Если платформа еще более уходит от горизонтального положения, необходимо сменить полярность подключения ЭГУ.

Убедившись, что платформа установилась в положение, близкое к горизонтальному, плавным вращением оси подстроечного резистора R6 изделия установить платформу в горизонтальное положение по измерителю угла: (0(0,2)(.

### 9.2.2 Регулировка коэффициента усиления

Отклоняя платформу несколько раз с помощью ручных приводов от горизонтального положения и включая после этого режим АВТОМАТ, приведите платформу в горизонтальное положение.

Вращая ось резистора R7 (резистор регулировки коэффициента усиления К), добиться согласования платформы с горизонтальным положением с перебегом (переход через нуль и возвращение назад к нулю). Убавить усиление резистором R7 до исчезновения перебега.

Проверить горизонтирование платформы при выдвинутой лестнице и при ее вращении или при движении стрелы и колена подъемника и, при необходимости, откорректировать коэффициент усиления.

### 9.2.3 Настройка канала защиты

Операции по п. 9.2.3 выполнять только для изделия БУГ.

Установить платформу в горизонтальное положение по измерителю угла: (0(0,2)(.

Отключить приводы ЭГУ горизонтирования платформы.

Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизонтального положения, проверить срабатывание защиты при выходе платформы из рабочей зоны углов, т. е. при углах отклонения платформы от горизонта, превышающих 8,5( как при положительных, так и при отрицательных углах наклона платформы: L = ((8,5(0,5((.

# 10 Контрольная проверка изделия на платформе

При выполнении работ по п. 10 контроль замыкания и размыкания контактов реле изделия вести соответственно по наличию и отсутствию напряжения +UБС на соответствующем электрогидроклапане машины с помощью индикатора напряжений.

Операции по п. 10.4 выполнять только для изделия БУГ.

10.1 Установить платформу в горизонтальное положение по уровню.

Отключить приводы ЭГУ горизонтирования платформы.

10.2 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизонтального положения, проверить срабатывание реле дискретного канала 1 изделия [замыкание контактов 6 и 5 (+UБС) вилки ХР1] при углах наклона платформы L ( +Lпор и размыкание контактов реле при углах L ( (+Lпор - 0,5)( при положительных углах.

Контакты реле дискретного канала 1 должны замыкаться при изменении угла наклона L платформы (изделия) не менее чем на (+Lпор ( 0,3)( относительно горизонта (0() и оставаться замкнутыми при изменении угла L в диапазоне от (+Lпор ( 0,3) до (9 ( 0,3)(, а также от (9 ( 0,3) до (+Lпор ( 0,3)(.

10.3 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизонтального положения, проверить срабатывание реле дискретного канала 2 изделия [замыкание контактов 8 и 7 (+UБС) вилки ХР1] при углах наклона платформы L ( (-Lпор( и размыкание контактов реле при углах L ( ((-Lпор( - 0,5()( при отрицательных углах.

Контакты реле дискретного канала 2 изделия должны замыкаться при изменении угла наклона L платформы (изделия) не менее чем на минус (-Lпор ( 0,3)( относительно горизонта (0() и оставаться замкнутыми при изменении угла L в диапазоне от минус (-Lпор ( 0,3) до минус (9 ( 0,3)(, а также от минус (9 ( 0,3) до минус (-Lпор (0,3)(.

10.4 Отклоняя платформу с помощью ручных приводов от горизонтального положения, проверить срабатывание канала защиты [размыкание контактов 4 и 3 (+UБС) вилки ХР1] при углах наклона платформы L ( ((8,5 ( 0,5((.

Аварийная защита (канал защиты изделия) должна срабатывать при углах L, превышающих (8,5(0,5)( как при положительных, так и при отрицательных знаках угла наклона платформы.

10.5 Закрыть и опломбировать крышку изделия.

Сделать отметку о проведенных работах в паспортах изделия и машины.

# 11 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности, которые могут быть диагностированы и устранены непосредственно при эксплуатации изделия, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характер проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При отклонении платформы относительно горизонта на угол более (1(( не срабатывают исполнительные элементы дискретного канала системы горизонтирования | Нарушение целостности цепей жгута ХР1:5-10. Неисправен источник питания машины | Восстановить целостность указанных цепей жгута. Восстановить или заменить источник питания машины |
| При отклонении платформы относительно горизонта на угол более (8,5(( не срабатывают исполнительные элементы канала защиты системы горизонтирования | Нарушение целостности цепей жгута ХР1:5-10. Неисправен источник питания машины | Восстановить целостность указанных цепей жгута. Восстановить или заменить источник питания машины |

# 12 Техническое обслуживание

## 12.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) изделия обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы машины.

Установленная настоящим паспортом периодичность обслуживания изделия должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТО изделия проводить одновременно с техническим обслуживанием машины.

При ТО изделия соблюдать меры безопасности, предусмотренные при проведении технического обслуживания машины.

Для проведения технического обслуживания необходимо своевременно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты. Машину поместить в крытое, не задымленное, а зимой - в утепленное помещение.

## 12.2 Виды технического обслуживания

Техническое обслуживание изделия в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное ТО (ЕО);

- сезонное ТО (СО).

ТО производится машинистом.

## 12.3 Порядок технического обслуживания

### 12.3.1 Ежесменное техническое обслуживание

ЕО предусматривает следующие виды работ:

- общую протирку и очистку изделия от пыли, грязи, удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;

- затяжку ослабленных крепежных элементов;

- проверку целостности присоединительного жгута.

### 12.3.2 Сезонное техническое обслуживание

СО проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации машины.

СО предусматривает следующие виды работ:

- работы ЕО;

- подкраску очищенных от коррозии оголенных мест на поверхности изделия лаком;

- промывку разъема изделия спирто-бензиновой смесью (При этом изделие должно быть отключено от системы горизонтирования);

- проверку работоспособности изделия по п. 10;

- подстройку изделия (см. п. 9.2), при необходимости, по результатам проверки изделия по п. 10.

# 13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средняя наработка до отказа - не менее 6250 ч.

Средний срок службы - 10 лет.

Срок хранения (без переконсервации) шесть месяцев со дня отгрузки в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной документации.

_______________________________________________________________________________

Линия отреза при поставке на экспорт

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Дата ввода изделия в эксплуатацию должна быть отмечена в разделе 18 настоящего паспорта. При отсутствии такой отметки гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Периодичность проверки изделия на соответствие п. 10 паспорта после ввода в эксплуатацию - каждые 12 месяцев. Допускается проводить проверку изделия одновременно с техническим обслуживанием машины.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае отказа изделия, если:

- изделие имеет внешние повреждения или нарушены пломбы, не предназначенные для вскрытия при эксплуатации;

- в таблице 6 паспорта нет отметки сервисного центра или завода-изготовителя машины, на которой установлено изделие, о ремонте и оттиска его печати (или пломбы), если ранее изделие подвергалось ремонту в этих организациях;

- в разделе 16 паспорта отсутствует знак предприятия-изготовителя защитный;

- не предъявлен паспорт на изделие при предъявлении претензий по изделию;

- изделие подвергалось не предусмотренным эксплуатационной документацией разборкам или другим вмешательствам в конструкцию.

Адрес завода изготовителя: 607220, г. Аpзамас Нижегородской области, улица 50 лет ВЛКСМ, 8, ОАО “Аpзамасский пpибоpостpоительный завод” (ОАО "АПЗ").

Телефоны: маркетинг (831-47) 9-93-73, 9-91-52, 9-94-65; сбыт 9-92-06; эксплуатационно-ремонтный отдел (ЭРО) 9-92-13, 9-94-13. Факс: (831-47) 4-46-68, 4-12-26.

Интернет-сайт www.oaoapz.com. Электронная почта E-mail: apz@oaoapz.com.

# 14 Консервация

Таблица 4 - Консервация

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 15 Свидетельство об упаковывании

Блок управления горизонтированием БУГ______ № ____________________________

обозначение		    заводской номер

Упакован на ОАО "Аpзамасский пpибоpостpоительный завод" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________________                _____________________                  ___________________

должность				личная подпись				расшифровка подписи

______________________

год, месяц, число

# 16 Свидетельство о приемке

Блок управления горизонтированием БУГ______ № __________________ изготовлен

обозначение	        заводской номер

и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации в составе машины.

Начальник ОТК

МП		_________________________                                            _____________________

личная подпись					            расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

________________________________________________________________________________________

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия

ЛГФИ.401221.002 ТУ

обозначение документа, по которому

производится поставка

МП		_________________________                                ___________________________

личная подпись					      расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# 17 Заметки по эксплуатации и хранению

17.1 Изделия взаимозаменяемы, но после замены изделия необходимо выполнить операции по его настройке и проверке согласно пп. 9, 10 паспорта.

17.2 Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы У1: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 (С.

Во время складирования и хранения ящики с изделиями не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

17.3 Запрещается эксплуатация изделия с поврежденными пломбами.

В течение всего срока эксплуатации изделия потребитель должен сохранять пломбы завода-изготовителя изделия или машины, или организации, имеющей право на проведение пуско-наладочных и (или) ремонтных работ и договор на проведение указанных видов работ с заводом-изготовителем изделия.

При нарушении одной или нескольких пломб изделия в период его гарантийного срока эксплуатации изготовитель не несет ответственность за правильность функционирования изделия и вся ответственность за безопасную эксплуатацию машины лежит на потребителе изделия. При этом оплату работ изготовителю по восстановлению работоспособности изделия (ремонту) производит потребитель изделия.

17.4 Изделие не содержит источников опасности для обслуживающего персонала.

17.5 При проведении сварочных работ на машине изделие должен быть обесточено.

17.6 Запрещается проводить настройку и проверку изделия на машине лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право проведения указанных работ.

17.7 К работе на машине, оснащенном изделием, допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж.

# 18 Сведения о вводе в эксплуатацию

Блок управления горизонтированием БУГ____ заводской номер № ________________ введен в эксплуатацию " ______ " ________________  __________ г.

дата		месяц		          год

# 19 Сведения о рекламациях

Рекламация предъявляется предприятию-изготовителю при отрицательных результатах первичной (ввод в эксплуатацию) или периодической проверки изделия по п. 10 в период гарантийного срока его эксплуатации (см. п. 13).

Краткое содержание предъявленной рекламации и меры, принятые по ней, должны быть отражены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  | Фамилия, |  | Фамилия, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Содержание рекламации | подпись и печать | Принятые меры | подпись и печать |
|  |  | ответственного лица |  | ответственного лица |

# 20 Учет выполнения работ при эксплуатации

Таблица 6 - Внеплановые работы по текущему ремонту изделия при его эксплуатации

|  |  |  | Организация, должность, |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Заключение | фамилия, подпись и печать |
|  |  |  | выполнившего работу |

Приложение А

(справочное)

БУГ. Схема электрическая принципиальная

Приложение Б

(справочное)

БУГ. Перечень элементов

Приложение В

(справочное)

БУГ-1. Схема электрическая принципиальная

# Text boxes

Продолжение таблицы 1

Место для знака предприя-

тия-изготовителя защитного ЛГФИ.754463.059