Считыватель телеметрической информации

СТИ – 3

Инструкция пользователя

Содержание

1 Назначение											3

2 Общие сведения											3

3 Условия выполнения работ									4

3.1 Требования к наладчику									4

3.2 Оборудование											4

3.3 Защита от статического электричества							4

3.4 Порядок считывания информации о работе крана с РП ограничителя			4

3.5 Требования к конфигурации персонального компьютера					5

4 Методика считывания телеметрической информации					5

4.1 Считывание информации с РП в САИ-3							5

4.2 Считывание информации с САИ-3 в персональный компьютер				6

4.3 Анализ информации, считанной с САИ-3							8

Настоящая инструкция определяет порядок действий при считывании информации с регистратора параметров (РП) ограничителя нагрузки крана ОНК-160 и его модификаций и порядок пользования программой анализа информации, записанной в РП.

# 1 Назначение

Инструкция предназначена для наладчиков приборов безопасности, инженерно-технических работников (ИТР), ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, и специалистов сервисных или ремонтных организаций, занимающихся техническим обслуживанием ограничителя грузоподъемности ОНК-160 с встроенным регистратором параметров.

Инструкция содержит перечень действий, которые необходимо выполнить при считывании и расшифровке информации, записанной в РП ограничителя ОНК-160 в процессе его работы в составе крана.

Примечание - Съем информации с РП и ее расшифровка должны проводиться в присутствии ИТР.

# 2 Общие сведения

2.1 Регистратор параметров крана конструктивно размещен на плате контроллера блока отображения информации (БОИ) ограничителя ОНК-160.

Считывание информации о контролируемых параметрах крана с инфракрасного порта БОИ в СТИ-3 производится через окно, находящееся на лицевой панели БОИ.

Примечание - Назначение и размещение элементов индикации и органов управления на лицевой панели БОИ приведено в руководстве по эксплуатации ограничителя ОНК-160.

2.2 Адресное пространство РП условно разбито на две области:

- первая область предназначена для регистрации величины и длительности статических и динамических нагрузок в течение всего срока службы крана;

- вторая область предназначена для регистрации информации о включениях механизмов крана, текущих параметрах и длительности операций, выполненных краном в течение последних четырех часов его работы.

2.3 Информация, считанная с РП, может быть использована как при анализе аварийных ситуаций, так и при определении степени износа крана.

# 3 Условия выполнения работ

## 3.1 Требования к наладчику

3.1.1 Наладчик должен уметь работать на персональном компьютере (ПК), совместимом с IBM-PC, в среде WINDOWS.

3.1.2 Наладчик обязан изучить руководство по эксплуатации (далее - РЭ) ограничителя нагрузки крана ОНК-160 для соответствующей модели крана.

## 3.2 Оборудование

Для считывания информации с РП необходимо следующее оборудование:

- IBM-PC совместимый ПК с операционной системой WINDOWS любой версии, порт USB;

- принтер, обеспечивающий распечатку информации на листах бумаги формата А4;

- считыватель телеметрической информации СТИ-3.

Примечания

1 СТИ-3 поставляется заводом-изготовителем ограничителя ОНК-160 по отдельному заказу.

2 В комплект поставки СТИ-3 входят:

- считыватель архивной информации САИ-3 ЛГФИ.301412.097;

- жгут ЛГФИ.685622.040 (обеспечивает подключение САИ-3 к ПК);

- компакт-диск (сompact disc reсordable) с исполняемым файлом "ONK160.exe" и файлом конфигурации "ONK160.key" программы анализа телеметрической информации ЛГФИ.00073-ХХ, где ХХ - номер версии программы, Х - целое число от 0 до 9;

- инструкция пользователя ЛГФИ.301412.078 И1;

- этикетка ЛГФИ.301412.078 ЭТ.

## 3.3 Защита от статического электричества

Перед подключением САИ-3 к ПК наладчик должен снять с себя заряд статического электричества, прикоснувшись к заземленному предмету.

## 3.4 Порядок считывания информации о работе крана с РП ограничителя

3.4.1 Считывание информации о работе крана с РП ограничителя ОНК-160 проводится наладчиком приборов безопасности.

3.4.2 Снятие информации (при необходимости) проводится при проведении сезонного технического обслуживания и при очередных технических освидетельствованиях крана, после текущего и капитального ремонтов крана, авариях, а также по требованию ИТР по надзору или работника Госгортехнадзора России.

3.4.3 Снятие информации производится в два этапа.

На первом этапе считывается информация с РП ограничителя через инфракрасный порт в считыватель САИ-3.

На втором этапе информация с САИ-3 через порт USB записывается в файл на персональный компьютер.

Примечание – Имя файла может быть любым.

## 3.5 Требования к конфигурации персонального компьютера

Операционная система WINDOWS любой версии, объем ОЗУ не менее 64 Мбайт, наличие порта USB.

В рабочей директории должны находиться исполняемые файлы программы анализа (считывания и расшифровки) содержимого РП:

- "ONK160.exe" (исполняемый файл);

- "ONK160.hlp" (файл справки).

# 4 Методика считывания телеметрической информации

## 4.1 Считывание информации с РП в САИ-3

Подать питание на ограничитель ОНК-160.

Нажать на БОИ кнопку МЕНЮ.

Нажимая кнопки "(" и "(", выбрать пункт "Считывание РП" на индикаторе БОИ.

Нажать кнопку МЕНЮ. На индикатор БОИ выдастся сообщение "Считывание РП. Ожидание начала".

Для считывания информации с РП в САИ-3 необходимо расположить окно САИ-3 напротив окна БОИ на расстоянии 10-30 cм, нажать и удерживать кнопку включения питания .

В процессе считывания (порядка 120-300 с) на индикатор БОИ должно выдаваться сообщение "Считывание РП. Передача ... ", слева на нижней строке индикатора должен отображаться текущий номер i считываемого блока информации от i = 0 до i = 8255, а на САИ-3 мигать зеленый индикатор.

По окончании считывания информации с РП в САИ-3 на индикатор БОИ должно выдаться сообщение " i = 8255   повторов = 0   норма ". После этого следует отпустить кнопку включения питания .

Снять питание с ограничителя.

Примечание – Наличие повторов считывания (до трех повторов) не является признаком неисправности и причиной забракования считывателя СТИ-1.

## 4.2 Считывание информации с САИ-3 в персональный компьютер

4.2.1 Включить компьютер и установить среду WINDOWS.

4.2.2 Вставить компакт-диск с программой ЛГФИ.00073-ХХ в "карман" ПК.

Создав директорию "RP-ONK" ("РП-ОНК", - рекомендуемое название) на одном (любом) из жестких дисков ПК, скопировать в нее содержимое компакт-диска.

В случае необходимости установить драйвер, поставляемый в комплекте с САИ-3.

Изъять компакт-диск из "кармана" ПК.

4.2.3 В директории "RP-ONK" с исполняемыми файлами программы запустить на исполнение файл "ONK160.exe" (Установить маркер (курсор) на имя файла "ONK160.exe" и нажать клавишу ENTER или кнопку BUT1 "мышки"(.

На панели инструментов открывшегося окна нажать кнопку ФАЙЛ.

Подключите САИ-3 к компьютеру.

Нажимая на кнопку "Считать СТИ-3" (см. рисунок 1), произвести считывание.

Рисунок 1 – Выбор порта для считывания информации с САИ-3

4.2.4 После считывания информации с САИ-3 в ПК на экране дисплея откроется окно "Сохранение" (см. рисунок 2).

В этом окне необходимо присвоить имя сохраняемому файлу и определить директорию, в которой будет храниться данный файл.

Для сохранения информации нажать кнопку "Сохранить".

Рисунок 2 – Окно "Сохранение"

4.2.5 На экране откроется окно "Информация об операторе" (см. рисунок 3), содержащее вопросы к пользователю (оператору) компьютера.

Ответить на все запросы ПК, подтверждая каждый ответ нажатием клавиши ENTER. После ответа на все запросы (после заполнения всех строк окна) нажать кнопку ОК.

Рисунок 3 – Окно "Информация об операторе"

## 4.3 Анализ информации, считанной с СТИ-3

4.3.1 Нажать в отображаемом окне кнопку "Тип крана" и выбрать (путем нажатия на соответствующую кнопку) тип крана (башенный, стреловый или мостовой), содержимое регистратора параметров которого анализируется.

4.3.2 Нажать кнопку "Основная информация".

При нажатии кнопки "Служебная" откроется окно (см. рисунок 4), в котором содержится информация:

- об операторе;

- о кране и ограничителе;

- о режимах работы и ресурсе крана;

- о времени работы механизмов крана;

- о датах снятия информации с РП ограничителя (крана).

Рисунок 4 – Содержание окна "Основной информация" регистратора параметров

При нажатии кнопки "Наработка" откроется окно, в котором содержится информация о степени загрузки и количестве циклов нагружения крана (по диапазонам момента М), накапливаемая в РП ограничителя в течение всего срока эксплуатации крана.

4.3.3 Нажать кнопку "Циклическая информация".

При нажатии кнопки "Общая" (см. рисунок 5) в открывшемся окне выдается информация о текущих (в реальном масштабе времени) рабочих параметрах крана (о скорости ветра, угле азимута, угле наклона и вылете стрелы, массе поднимаемого груза и др.).

При нажатии кнопки "Перегрузки" выдается информация о дате и времени перегрузки крана, значениях перегруза (в том числе максимального) и вылета.

Рисунок 5 – Содержание окна "Циклическая информация" регистратора параметров

4.3.4 Нажать кнопку "Графики".

Нажимая кнопку "Параметры", можно построить графики изменения основных параметров крана за интересующий пользователя интервал времени [M(t), Q(t), R(t), L(t) и др.].

Если при работе в окне "Графики" требуется увеличить масштаб анализируемого графика, необходимо выделить левой кнопкой "мышки" участок, который надо развернуть на экране дисплея с целью более подробного его рассмотрения.

4.3.5 Действия (не указанные выше) по дальнейшему анализу информации РП производить согласно указателям на значках меню, выдаваемого на экран дисплея, а также (при необходимости) руководящими указаниями в подменю "Помощь".