48 9220

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА

ОПГ–1

Паспорт

ЛГФИ.408844.011-01 ПС

Содержание

1 Основные технические данные														3

2 Комплектность																			5

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя					7

4 Консервация																			8

5 Свидетельство об упаковывании													8

6 Свидетельство о приемке															9

7 Заметки по эксплуатации и хранению												10

# 1 Основные технические данные

1.1 Общие сведения

1.1.1 Ограничитель предельного груза ОПГ-1 ЛГФИ.408844.011 ТУ (в дальнейшем - ограничитель или ОПГ) предназначен для установки на автоподъемники (вышки) и краны-манипуляторы (в дальнейшем - подъемники) и служит для предупреждения их разрушения и/или опрокидывания (для защиты их от перегрузок) при подъеме груза, а также для световой и звуковой сигнализации о перегрузке подъемника.

Срабатывание ОПГ (перегруз подъемника) отображается индикатором СТОП.

Ограничитель ОПГ-1 выпускается по разрешению на изготовление и применение № РРС 00-27508 от 19.12.2007.

1.1.2 Ограничитель, состоящий из блока управления (БУ) и датчика (датчиков) первичной информации, предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах У по ГОСТ 15150-69: категория размещения 1 для блока и 
датчиков.

1.1.3 Степень защиты корпусов ОПГ-1 (ГОСТ 14254-96): IP55.

1.1.4 Ограничитель обеспечивает:

- прием и обработку информации с одного или двух (в зависимости от модификации ограничителя) каналов измерения усилия или давления;

- выдачу релейного сигнала (12/24 В, 1,5 А) в систему управления подъемника при загрузке ГПМ свыше номинальной грузоподъемности не более чем 
на 10 % 1);

- выдачу релейного сигнала (12/24 В, 1,5 А) в систему управления ГПМ при работе подъемника с грузами, на 10 % превышающих его номинальную грузоподъемность, и отключение ГПМ путем снятия релейного сигнала (срабатывание ОПГ).

1.1.5 Ограничитель сигнализирует:

- индикатором "UБС" – о том, что питание бортовой сети машины на ОПГ 
подано;

- индикатором ВНИМАНИЕ и прерывистым звуковым сигналом подъемника (тон 1) – о приближении загрузки ГПМ к номинальной грузоподъемности 1);

- индикатором ВНИМАНИЕ и прерывистым звуковым сигналом подъемника (тон 1) – о  загрузке ГПМ свыше номинальной грузоподъемности не более чем на 10 % 1);

- индикатором СТОП и прерывистым звуковым сигналом подъемника (тон 2) – о загрузке ГПМ свыше 2 с не менее чем на 10 % свыше номинальной грузо ббподъемности (о перегрузке подъемника).

1.1.6 Перечень выпускаемых модификаций ОПГ приведен в таблице 1.

---------------------

1)  В соответствии с правилами ПБ 10-257-98 и ПБ 10-611-03.

Таблица 1 - Модификации ограничителя ОПГ-1

| Модификация ОПГ-1, маркировка | Обозначение | Напряжение питания (напряжение бортсети), В | Количество каналов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПГ-1-11 | ЛГФИ.408844.011-11 | 12 или 24 | 1 |
| ОПГ-1-12 | ЛГФИ.408844.011-12 |  | 2 |
| ОПГ-1-13 | ЛГФИ.408844.011-13 |  | 1 |
| ОПГ-1-14 | ЛГФИ.408844.011-14 |  | 2 |
| ОПГ-1-15 | ЛГФИ.408844.011-15 |  | 1 |
| ОПГ-1-16 | ЛГФИ.408844.011-16 |  | 1 |
| ОПГ-1-17 | ЛГФИ.408844.011-17 |  | 1 |
| ОПГ-1-18 | ЛГФИ.408844.011-18 |  | 1 |
| ОПГ-1-19 | ЛГФИ.408844.011-19 |  | 2 |
| ОПГ-1-20 | ЛГФИ.408844.011-20 |  | 1 |
| ОПГ-1-21 | ЛГФИ.408844.011-21 |  | 1 |

1.2 Основные параметры

Таблица 2 - Основные технические параметры ОПГ-1

| Параметр |
| --- |
| наименование | значение |
| Максимальное усилие на датчик/датчики, кгс, не более 1) | 1000,0 / 1300,0 1) |
| Диапазон измерения массы поднимаемого груза, кг 2) | от 50,0 до 1000,0 от 50,0 до 1300,0 1) |
| Диапазон регулировки порога срабатывания ОПГ, кгс | от 200,0 до 1000,0 от 200,0 до 1300,0 1) |
| Точность включения индикатора ВНИМАНИЕ, % | не более 6,0 |
| Погрешность срабатывания защиты ОПГ при перегрузке ГПМ, %, не более | 5,0 |
| Коммутационная способность контактов реле, А | не более 1,5 |
| Напряжение питания (напряжение бортсети машины), В | см. таблицу 1 |
| Диапазон изменения напряжения питания, % | от минус 15 до плюс 25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 12 |
| Диапазон рабочих температур, (С | от минус 45 до плюс 55 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 8800 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |
| ----------------------------- 1) Для ОПГ-1-17, -20 2) С учетом массы люльки автогидроподъемника |

# 2 Комплектность

Таблица 3 - Комплект поставки ОПГ-1

| Наименование составных частей | Количество (шт.) в ОПГ-1- | Заводской номер | Марки- ровка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
| Блок управления * НПКУ.408843.031 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | БУ-2 БУ-2-1 БУ-2-2 БУ-2-3 БУ-2-4 БУ-2-5 БУ-2-6 БУ-2-7 БУ-2-8 БУ-2-9 БУ-2-12 |
| Сумматор НПКУ.400231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Датчик силы тензометрический НПКУ.404176.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | ДСТ |
| Датчик усилия НПКУ.404176.006 НПКУ.404176.006-01 НПКУ.404176.010 |  |  | 1 | 1 1 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | ДУс ДУс-01 ДУс-010 |
| Преобразователь давления НПКУ.406233.011 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ПрД |
| Преобразователь усилия НПКУ.404176.008 НПКУ.404176.008-01 НПКУ.404176.028 | 1 | 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | ПрУ ПрУ-01 ПрУ-028 |
| Жгут НПКУ.685621.020-02 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Жгут НПКУ.685621.020-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Жгут НПКУ.685625.037 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жгут НПКУ.685625.037-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Жгут НПКУ.685625.046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| ------------------ *) Допускается взамен блока управления НПКУ.408843.031-ХХ применять блок управления НПКУ.408843.001-ХХ, где Х – целое число от 0 до 9 |
| Жгут НПКУ.685625.046-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Жгут НПКУ.685621.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Серьга НПКУ.301524.025 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | - |  |
| Палец НПКУ.715312.004 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Палец НПКУ.715312.004-01 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | - |  |
| Болт 12(1,5-22-Ц ОСТ 131102-80 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | - |  |
| Гайка 12(1,5-Ц ОСТ 133033-80 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | - |  |
| Шайба ОСТ 134505-80: 2,0-12-20-Ц 1,0-12-25-Ц 2,0-12-25-Ц | 1 | 2 |  |  |  | 4 8 | 4 8 |  |  |  |  | - |  |
| Шплинт 3,2(22-001 ГОСТ 397-79 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | - |  |
| Манжета А296.13.00.010 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Паспоpт ЛГФИ.408844.011-01 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| Перечень сервисных предприятий НПКУ.408844.009 Д3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| Руководство по эксплуатации НПКУ.408844.011-05 РЭ -06 РЭ -07 РЭ -08 РЭ -09 РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |

# 3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы ограничителя 12 лет.

Средняя наработка до отказа не менее 8800 ч.

Срок хранения (без переконсервации) 12 мес. со дня отгрузки в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес. со дня ввода блока в эксплуатацию, но не позднее 24 мес. со дня отгрузки потребителю.

Дата ввода в эксплуатацию должна быть отмечена в таблице 4 настоящего паспорта. При отсутствии такой отметки гарантийный срок- 18 мес. со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие ОПГ-1 требованиям настоящей документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае отказа ОПГ-1, если:

- имеются внешние повреждения или нарушены пломбы;

- в таблице 4 паспорта нет отметки сервисного центра о ремонте и оттиска его пломбы, если ранее ОПГ-1 подвергался ремонту в сервисных организациях;

- не предъявлен паспорт на ОПГ-1;

- ограничитель подвергался не предусмотренным эксплуатационной документацией разборкам или другим вмешательствам в конструкцию.

Адрес завода-изготовителя: 607220, г. Аpзамас Нижегородской области, улица 50 лет ВЛКСМ, 8-А, ООО "Аpзамасский электромеханический завод" (ООО "АЭМЗ").

Телефоны:

- отдел маркетинга и сбыта (ОМС): (831-47) 7-93-73, 7-91-52, 3-31-63, 7-91-11, 
7-91-81, факс 7-92-12;

- эксплуатационно-ремонтный отдел (ЭРО): 2-39-82, факс 4-19-26.

Интернет-сайт: www.arzkranpribor.com.

Электронная почта: E-mail: aemp@mail.ru.

Адреса предприятий, выполняющих сервисное обслуживание и ремонт ОПГ-1, приведены в перечне НПКУ.408844.009 Д3, поставляемом с каждым ограничителем.

Таблица 4

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Организация, должность, фамилия и подпись выполнившего работу | Печать или оттиск пломбы ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

# 4 Консервация

Таблица 5 - Консервация

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 5 Свидетельство об упаковывании

Ограничитель предельного груза ОПГ-1_______ № ____________________

обозначение			заводской номер

упакован на ООО "Аpзамасский электромеханический завод" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________        __________________        ____________________

должность						  личная подпись					расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

# 6 Свидетельство о приемке

Ограничитель предельного груза ОПГ-1_______ № ____________________

обозначение			заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП		_________________________				_________________________

личная подпись									расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

Руководитель

предприятия											        ЛГФИ.408844.011 ТУ       .

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП		_________________________				_________________________

личная подпись									расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# 7 Заметки по эксплуатации и хранению

ВНИМАНИЕ!

1 МИНУСОВОЙ ПРОВОД ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА СТРЕЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ [ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ), КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА], ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО СОЕДИНЕН С МЕТАЛЛОМ СТРЕЛЫ.

2 ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВЫВОДОВ Х3, Х4, Х6, Х7 ЖГУТА НПКУ.685625.046 СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3 МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК РЕЛЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 1,5 А, ПОЭТОМУ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С БОЛЬШИМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (НАПРИМЕР ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР) НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕЛЕ. ОБМОТКИ РЕЛЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЗАШУНТИРОВАТЬ ДИОДАМИ (АНОДОМ НА МАССУ) С ОБРАТНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 400 В И ПРЯМЫМ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ 0,4 А (НАПРИМЕР, ДИОДАМИ ТИПА Д226Б).

3 НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ 24 В НА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЫВОД Х1. ПРИ ЭТОМ ВЫВОД Х8 ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ИЗОЛИРОВАН.

4 НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ 12 В НА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЫВОД Х8. ПРИ ЭТОМ ВЫВОД Х1 ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ИЗОЛИРОВАН.

5 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОДИФИКАЦИИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ. ПОЭТОМУ ПРИ УСТАНОВКЕ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ МАШИНЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОДИФИКАЦИИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ.

6 ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ КАКОЙ ЛИБО СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЮ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЮ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОПГ.

7.1 Условия хранения ОПГ должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69: температура воздуха от минус 50 до плюс 60 (С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25 (С.

Во время складирования и хранения ящики с ОПГ не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПГ-1 С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПЛОМБАМИ.

В течение срока эксплуатации ОПГ-1 потребитель должен сохранять пломбы ОТК завода-изготовителя или инженерно-технического работника предприятия-потребителя, ответственного за содержание грузоподъемных машин (ГПМ) в исправном состоянии (только пломба окна для доступа к элементу настройки порога срабатывания ОПГ), а в послегарантийный период - пломбы, устанавливаемые специалистами сервисных или ремонтных служб.

7.3 Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала.

7.4 Перед началом работы необходимо провести ежесменное техническое обслуживание ограничителя ОПГ-1.

7.5 Работы по настройке ограничителя производить под руководством инженерно-технического работника, ответственного за содержание ГПМ в исправном состоянии. Результаты настройки ОПГ зафиксировать в паспорте подъемника (вышки).

7.6 При проведении сварочных работ на ГПМ ограничитель должен быть обесточен.

7.7 Наличие ограничителя на машине не снимает ответственности с машиниста в случае опрокидывания ГПМ при подъеме груза.

7.8 Перечень предприятий, выполняющих сервисное обслуживание и ремонт ОПГ-1 в гарантийный и послегарантийный периоды времени, приведен в перечне НПКУ.408844.009 Д3.

7.9 На время проведения статических испытаний ГПМ замкнуть входной и выходной контакты реле К1 (наконечники ХЗ и Х4 на схеме электрической ОПГ, приведенной в руководстве по эксплуатации) перемычкой из изолированного провода сечением не менее 0,5 мм2  в пульте управления подъемника (вышки).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И СВОЕВРЕМЕННОЕ СНЯТИЕ (СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИСПЫТАНИЙ) ПЕРЕМЫЧКИ НЕСЕТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.

7.10 При описании отказа ограничителя в эксплуатации (в случае предъявления претензии заводу-изготовителю по качеству ОПГ) необходимо подробно указывать характер и условия проявления дефекта:

- выполняемые грузоподъемной машиной операции, при которых проявляется отказ ограничителя или его составной части;

- состояние контактов реле К2 (наконечников Х6 и Х7), обеспечивающего включение прерывистого звукового сигнала грузоподъемной машины;

- состояние (включен - выключен) единичных индикаторов (светодиодов) ОПГ;

- другие сведения, способствующие установлению причины отказа оПГ.

7.11 ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ И НЕ ПОДЛЕЖИТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН!

| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| --- | --- |

| Разраб. | Солодаев |  |  | Ограничитель предельного груза ОПГ-1 Паспорт | Лит. | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пров. | Романов |  |  |  | 01 |  |  | 11 | 11 |
| Метрол. |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |
| Утв. | Затравкин |  |  |  |  |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| № п/п | Номера листов | Всего листов | Номер извещения об изменении | Подпись | Дата внесения изменения | Дата введения изменения |
|  | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Аннули- рованных |  |  |  |  |  |