Согласовано

Письмом Госгортехнадзора РФ

от 31 января 1996 г. N 12-7/97

Согласовано

Минстроем РФ

8 февраля 1996 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,

МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

(ЦНИИОМТП)

ТИПОВЫЕ НОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ

КРАНОВ

МДС 12-10.2001

Типовые нормы разработаны специалистами ЦНИИОМТП (Колосков В.Н., Гутаров Ю.А., Корытов Ю.А.) и предназначены для организаций, эксплуатирующих грузоподъемные краны и выполняющих их техническое обслуживание и ремонт.

Нормы могут быть полезны также для конструкторских и проектных организаций при решении вопросов технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее - кранов) организации разрабатывают и внедряют с учетом ГОСТ Р ИСО 9001-96 и ГОСТ Р ИСО 9002-96 системы управления качеством эксплуатации кранов.

Основой систем управления качеством являются стандарты предприятия, в которых регламентируется порядок выполнения в данной организации требований, изложенных в Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ10-14-92) Госгортехнадзора России (надзора, технического обслуживания и ремонта, обучения и проверки знаний работников, обеспечения документацией и т.п.).

Безопасная эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях городской застройки обеспечивается путем монтажа на них систем ограничения зон работы (СОЗР), внедряемых ЦНИИОМТП.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт кранов выполняются на основе диагностики технического состояния их агрегатов, узлов, систем, масел, рабочих жидкостей и т.п. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту кранов разрабатываются и осуществляются с учетом эксплуатационной и ремонтной документации заводов-изготовителей, требований к техническому состоянию машин и правил безопасной эксплуатации, установленных Госгортехнадзором, Госавтоинспекцией и государственными нормативными документами.

Эксплуатация рельсовых крановых путей осуществляется с учетом требований ГОСТ Р 51248-99.

1.3. Проводятся следующие виды технического обслуживания:

а) ежесменное техническое обслуживание (ЕО), выполняемое перед началом или после использования крана в течение смены;

б) техническое обслуживание (ТО), выполняемое через плановые периоды наработки;

в) сезонное обслуживание (СО), выполняемое два раза в год при подготовке крана к использованию в летний или зимний периоды.

Некоторым видам ТО конкретных кранов может присваиваться в зависимости от периодичности выполнения и состава работ порядковый номер: ТО-1, ТО-2, ТО-3.

1.4. Выполняются плановые ремонты:

текущий (Т) и капитальный (К).

Текущий ремонт обеспечивает ресурс крана до очередного ремонта.

Капитальный ремонт обеспечивает полный или близкий к полному ресурс крана путем восстановления и замены сборочных единиц (узлов) и деталей, включая базовые.

Краны, потерявшие работоспособность в результате отказа, а также по результатам обследования подвергаются неплановому ремонту.

1.5. Техническое диагностирование входит в состав технического обслуживания (ТО) и ремонта и обеспечивает их проведение по фактическому состоянию кранов.

В результате диагностирования прогнозируется техническое состояние крана и его остаточный ресурс, принимается решение о его дальнейшей эксплуатации, определяется потребность в техническом обслуживании и ремонте.

1.6. Настоящие типовые нормы содержат сводные данные из эксплуатационной и ремонтной документации о видах технического обслуживания и ремонта, периодичности их проведения для каждого вида и типа кранов.

Типовые нормы трудоемкости и продолжительности выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту разработаны на основе указаний по составу работ, содержащихся в эксплуатационной и ремонтной документации, а также фактических затрат труда и времени на эти работы в организациях (предприятиях).

1.7. Периодичность проведения технического обслуживания и ремонтов должна осуществляться в первую очередь с учетом сведений, изложенных в инструкции по эксплуатации и паспорте крана. Периодичность технических обслуживаний и ремонтов установлена в часах наработки кранов.

Наработка кранов определяется по показаниям приборов-счетчиков. Наработка кранов, не имеющих счетчиков, определяется по данным учета сменного времени, скорректированного с помощью коэффициента внутрисменного использования.

1.8. Типовые нормы трудоемкости включают средние суммарные затраты труда в человеко-часах на выполнение всех операций, определяемые конструкцией крана и его техническим состоянием.

1.9. Продолжительность технического обслуживания и ремонта установлена в часах - это затраты времени на выполнение всех операций, определяемые конструкцией и техническим состоянием крана, рациональным составом рабочих бригад и оснащенностью их технологическим оборудованием, приборами и инструментом.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КРАНОВ

2.1. Организации (предприятия) - владельцы кранов разрабатывают годовой план и месячные планы-графики технического обслуживания и ремонта кранов.

Рекомендуемые формы плана и плана-графика приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1

ПЛАН

технического обслуживания и ремонта кранов на 200__ г.

| Наименование организации |
| --- |
| Наименование и марка (индекс) | Заводской номер | Количество ТО и ремонтов в планируемом году |
|  |  | К | Т | ТО | СО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 2

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания и ремонта кранов на ___ месяц 200__ г.

| Наименование организации |
| --- |
| Наименование и марка (индекс) | Заводской номер | Числа месяца и виды ТО и ремонта |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 ... | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... | 31 | 32 | 33 |

Годовой план технического обслуживания и ремонта является основанием для расчета потребности в материальных и трудовых ресурсах, в производственных площадях ремонтных мастерских и профилакториев, в технологическом оборудовании, приборах и инструменте.

2.2. Годовым планом определяется число технических обслуживаний и ремонтов по каждому крану.

Исходными данными для планирования являются: фактическая наработка на начало планируемого года со времени проведения последнего технического обслуживания или ремонта, или с начала эксплуатации и планируемая наработка на год, показатели периодичности и трудоемкости выполнения работ.

2.3. Месячным планом-графиком устанавливаются дата технического обслуживания или ремонта и продолжительность простоя крана.

2.4. Допускается по результатам технического освидетельствования и диагностики перенос срока до трех лет выполнения капитального ремонта крана с истекшим сроком службы.

После истечения этого срока допускается по результатам технического освидетельствования и диагностики дополнительный перенос срока выполнения капитального ремонта крана, но не более чем на год.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КРАНОВ

3.1. Техническое обслуживание и ремонт кранов выполняются организациями (предприятиями) - владельцами, специализированными ремонтными предприятиями, предприятиями сервисного обслуживания заводов-изготовителей, имеющими соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора.

3.2. Организация (предприятие) - владелец крана, выполняющая техническое обслуживание и ремонт, регламентирует в стандартах предприятия (согласно системе управления качеством эксплуатации кранов) порядок выполнения работ: технологической подготовки и планирования производства, материально-технического снабжения, метрологического, информационного и правового обеспечения, подготовки и обучения кадров и т.п.

3.3. Ежесменное техническое обслуживание проводится, как правило, рабочими-операторами (машинистами) кранов.

Периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт кранов выполняются в организации (предприятии) - владельце крана централизованно, специализированными службами.

3.4. Слесарные и прочие работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняются во взаимосвязи с диагностическими работами.

Работы выполняют в следующей последовательности: моечно-очистные работы, диагностические операции для определения технического состояния крана, далее - необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, затем - диагностические операции для оценки качества выполненных работ и определения остаточного ресурса крана.

4. Учет и контроль технического обслуживания

и ремонта кранов

4.1. Организации (предприятия) - владельцы кранов, ведут учет их наработки в объеме, определяемом эксплуатационной документацией.

4.2. По результатам диагностирования заполняется диагностическая карта, в которой регистрируются сведения: объект диагностирования и диагностические параметры, значения номинального, допустимого, при замере и после регулировки (ремонта) параметров, заключение о техническом состоянии и необходимом виде воздействия.

Карта подписывается инженерно-техническим работником, выполнившим диагностические работы.

Рекомендуемая форма карты приведена в табл. 3.

Таблица 3

Диагностическая карта крана

Марка крана __________________________ Номер крана _______________

Год изготовления __________ Вид последнего ремонта _______________

_______________________________________ Дата _____________________

Дата последнего технического освидетельствования _________________

| Объект ди- агностиро- вания и диагности- ческие параметры | Единица измере- ния | Значения параметров | Заключение о техническом состоянии и необходимый вид воздей- ствия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номи- нальное | допус- тимое | при замере | после регули- ровки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

4.3. Выполненные технические обслуживания и ремонты регистрируют в журналах учета технических обслуживаний и ремонтов.

Рекомендуемые формы журналов приведены в табл. 4, 5.

Таблица 4

ЖУРНАЛ

учета технического обслуживания и ремонтов грузоподъемных кранов

за ________________ месяц 200__ г.

| Дата прове- дения работ | Наиме- нование и марка (индекс) крана | Завод- ской номер | Фактическая наработка машины с начала эксплуатации на день проведения технического обслуживания или ремонта, ч | Вид техни- ческого обслу- живания или ремонта | Фактичес- кая тру- доемкость работ (техни- ческих обслужи- ваний или ремонта), чел.-ч | Фактичес- кая про- должи- тельность техничес- ких обслужи- ваний или ремонтов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 5

ЖУРНАЛ

неплановых ремонтов грузоподъемных кранов

за ________________ 200__ г.

| Дата прове- дения работ | Наимено- вание и марка (индекс) крана | Завод- ской номер | Фактическая наработка крана с начала экс- плуатации или капи- тального ремонта на день непла- нового ремонта, ч | Наименова- ние неис- правностей или харак- тер прояв- ления неисправ- ности | Режим работы и усло- вия исполь- зования | Причина появления неисправности и принятые меры по ее устранению, перечень замененных сборочных единиц и деталей | Факти- ческая трудо- емкость работ, чел.-ч | Факти- ческая продол- житель- ность пребы- вания крана в ремон- те, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4.4. Порядок ведения учета и контроля технических обслуживаний и ремонтов устанавливается в стандарте предприятия системы управления качеством эксплуатации кранов.

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

ПЕРИОДИЧНОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

| Вид кранов | Вид техни- ческого обслуживания и ремонта | Периодич- ность выпол- нения техни- ческого об- служивания и ремонта, ч | Трудоемкость выполнения одного технического обслуживания и ремонта, чел.-ч | Продол- житель- ность выпол- нения, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по видам работ |  |
|  |  |  |  | диагнос- тические | слесарные | прочие |  |
| КРАНЫ БАШЕННЫЕ Краны башенные с грузовым моментом до 25 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 12000 | 12 51 10 235 510 | 0,8 1,8 - 3 - | 11,2 49,2 10 160 330 | - - - 72 180 | 5 25 3 23 70 |
| То же, с грузо- вым моментом 26 - 60 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 12000 | 13 52 10 245 575 | 0,9 1,9 - 3,1 - | 12,1 50,1 10 169,9 380 | - - - 72 195 | 6 26 3 24 80 |
| То же, с грузо- вым моментом 61 - 100 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 12000 | 14 53 11 260 670 | 1 2 - 3,2 - | 13 51 11 179,8 450 | - - - 77 220 | 7 27 3 26 95 |
| То же, с грузо- вым моментом 101 - 160 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 12000 | 16 56 13 291 870 | 1,1 2,2 - 3,3 - | 14,9 53,8 13 199,7 568 | - - - 88 302 | 8 28 4 29 120 |
| То же, с грузо- вым моментом 161 - 250 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 14400 | 19 61 17 339 1200 | 1,2 2,3 - 3,5 - | 17,8 58,7 17 230,5 750 | - - - 105 450 | 9 30 5 35 160 |
| То же, с грузо- вым моментом 251 - 400 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 14400 | 21 65 20 392 1500 | 1,3 2,4 - 3,7 - | 19,7 62,6 20 266,3 920 | - - - 122 580 | 10,0 32 6 39 210 |
| То же, с грузо- вым моментом 401 - 630 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 14400 | 27 73 26 495 2130 | 1,4 2,5 - 3,9 - | 25,6 70,5 26 341,1 1385 | - - - 150 745 | 13 36 8 50 275 |
| То же, с гру- зовым моментом 631 - 1000 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 14400 | 31 78 30 560 2550 | 1,5 2,6 - 4,2 - | 29,5 75,4 30 388,8 1715 | - - - 167 835 | 15 39 10 56 325 |
| То же, с грузо- вым моментом 1001 - 1400 тм | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 200 600 2 раза в год 1200 14400 | 35 84 34 615 2900 | 1,6 2,7 - 4,5 - | 33,4 81,3 34 426,5 1905 | - - - 184 995 | 17 42 11 60 375 |
| КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ Краны грузо- подъемностью до 16 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 - 5000 | 7 27 28 780 34 1800 | 0,5 1,4 - 4,3 4,3 - | 6,5 25,6 28 580,7 29,7 1360 | - - - 195 - 440 | 3 13 9 80 - 180 |
| То же, грузо- подъемностью 17 - 25 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 - 6000 | 8 29 30 880 38 2020 | 0,6 1,5 - 4,5 4,5 - | 7,4 27,5 30 665,5 33,5 1520 | - - - 210 - 500 | 4 14 10 90 - 200 |
| То же, грузо- подъемностью 26 - 40 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 - 6000 | 9 31 32 950 41 2350 | 0,7 1,7 - 4,7 4,7 - | 8,3 29,3 32 715,3 36,3 1750 | - - - 230 - 600 | 4 15 11 95 - 220 |
| То же, грузо- подъемностью 41 - 63 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 100 250 2 раза в год 1000 - 7000 | 10 33 33 1070 43 2650 | 0,8 1,8 - 4,9 4,9 - | 9,2 31,2 33 780,1 38,1 2000 | - - - 285 - 650 | 5 16 11 100 - 250 |
| То же, грузо- подъемностью 64 - 100 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 100 250 2 раза в год 1000 - 7000 | 11 35 35 1170 45 3000 | 0,9 2,0 - 5,1 5,1 - | 10,1 33 35 849,9 39,9 2300 | - - - 315 - 700 | 5 17 12 105 - 280 |
| КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ Краны грузо- подъемностью до 16 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 5000 | 6 25 26 750 33 1540 | 0,7 1,6 - 4,3 4,3 - | 5,3 23,4 26 565,7 28,7 1160 | - - - 180 - 380 | 3 12 8 75 - 150 |
| То же, грузо- подъемностью 17 - 25 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 - 6000 | 7 27 28 820 36 1650 | 0,8 1,8 - 4,5 4,5 - | 6,2 25,2 28 620,5 31,5 1240 | - - - 195 - 410 | 3 13 9 80 - 160 |
| То же, грузо- подъемностью 26 - 40 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 50 250 2 раза в год 1000 - 6000 | 8 30 31 900 40 1800 | 0,9 2,0 - 4,7 4,7 - | 7,1 28 31 685,3 35,3 1340 | - - - 210 - 460 | 4 14 10 90 - 180 |
| То же, грузо- подъемностью 41 - 63 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 100 250 2 раза в год 1000 - 7000 | 9 32 33 970 42 2100 | 1,0 2,2 - 4,9 4,9 - | 8 29,8 33 735,1 37,1 1570 | - - - 230 - 530 | 4 15 11 100 - 200 |
| То же, грузо- подъемностью 64 - 100 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 100 250 2 раза в год 1000 - 7000 | 10 35 34 1070 45 2300 | 1,1 2,4 - 5,1 5,1 - | 8,9 32,6 34 819,9 39,9 1740 | - - - 245 - 560 | 5 16 12 110 - 220 |
| То же, грузо- подъемностью 101 - 200 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 250 500 2 раза в год 2000 - 8000 | 12 37 36 1200 49 2500 | 1,3 2,6 - 5,3 5,3 - | 10,7 34,4 36 830 43,7 1800 | - - - 364,7 - 700 | 6 17 13 120 - 250 |
| То же, грузо- подъемностью 201 - 300 т | ТО-1 ТО-2 СО Т в т.ч.: ТО-3 К | 250 500 2 раза в год 2000 - 10000 | 14 39 38 1400 52 2600 | 1,4 2,8 - 5,6 5,6 - | 12,6 36,2 38 900 - 1850 | - - - 494,4 - 750 | 7 18 14 140 - 260 |
| КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ Краны грузо- подъемностью до 6,3 т | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 50 250 2 раза в год 1000 5000 | 6 22 11 530 870 | 0,8 1,8 - 4,8 - | 5,2 20,2 11 405,2 610 | - - - 120 260 | 3 11 3 53 100 |
| То же, грузо- подъемностью 6,4 - 10 т | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 50 250 2 раза в год 1000 5000 | 7 25 13 600 1100 | 0,9 2,0 - 5,0 - | 6,1 23 13 455 770 | - - - 140 330 | 3 12 4 60 130 |
| То же, грузо- подъемностью 11 - 16 т | ТО-1 ТО-2 СО Т К | 50 250 2 раза в год 1000 5000 | 8 27 14 630 1200 | 1,0 2,2 - 5,2 - | 7 24,8 14 474,8 800 | - - - 150 400 | 4 14 5 65 140 |
| КРАНЫ- МАНИПУЛЯТОРЫ Краны манипу- ляторы с грузо- вым моментом до 9 тм | ТО Т К | 50 1000 5000 | 4 200 700 | 1 1,5 - | 3 100 400 | - 98,5 300 | 2 40 100 |
| То же, с гру- зовым моментом 10 - 18 тм | ТО Т К | 50 1000 5000 | 6 250 850 | 1,5 2 - | 4,5 130 500 | - 118 350 | 3 50 110 |
| То же, с гру- зовым моментом 19 - 28 тм | ТО Т К | 50 1000 5000 | 7 300 950 | 1,7 2,2 - | 5,3 150 550 | - 147,8 400 | 4 60 120 |
| КРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ Краны железно- дорожные грузо- подъемностью 15 - 25 т | ТО Т К | 250 2000 16000 | 25 350 1500 | 3 4 - | 22 175 800 | - 171 700 | 10 80 300 |
| То же, грузо- подъемностью 26 - 30 т | ТО Т К | 250 2000 16000 | 27 400 1600 | 3,2 4,3 - | 23,8 200 850 | - 195,7 750 | 12 90 310 |
| То же, грузо- подъемностью 31 - 50 т | ТО Т К | 250 2000 16000 | 30 450 1700 | 3,5 4,5 - | 26,5 225 900 | - 220,5 800 | 15 95 320 |
| КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ Краны козловые, полукозловые с электроталью грузоподъем- ностью до 10 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 6 160 750 | 1 1,5 - | 5 80 430 | - 78,5 320 | 3 30 90 |
| То же, грузо- подъемностью 11 - 20 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 12 250 1000 | 2 3 - | 10 130 600 | - 117 400 | 5 50 140 |
| То же, грузо- подъемностью 21 - 30 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 16 300 1200 | 2,5 4 - | 13,5 150 700 | - 146 500 | 8 60 170 |
| То же, грузо- подъемностью 31 - 40 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 18 350 1400 | 3 5 - | 15 175 800 | - 170 600 | 9 70 200 |
| Краны козловые, полукозловые с грузовой тележ- кой грузо- подъемностью до 10 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 6 155 700 | 1 1,5 - | 5 75 400 | - 78,5 300 | 3 30 80 |
| То же, грузо- подъемностью 11 - 20 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 10 200 900 | 2 2,3 - | 8 100 500 | - 187,7 400 | 4 40 120 |
| То же, грузо- подъемностью 21 - 30 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 12 300 1300 | 2,5 3 - | 9,5 150 700 | - 147 600 | 5 50 150 |
| То же, грузо- подъемностью 31 - 40 т | ТО Т К | 500 2000 20000 | 14 450 1400 | 3 3,5 - | 11 225 750 | - 221,5 650 | 6 60 180 |
| То же, грузо- подъемностью 41 - 60 т | ТО Т К | 500 2500 20000 | 16 500 1500 | 3,5 4,0 - | 12,5 250 800 | - 246 700 | 7 70 200 |
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ Краны мостовые, крюковые грузо- подъемностью до 15 т | ТО Т К | 500 2000 25000 | 8 200 800 | 1,5 2 - | 5,5 100 450 | 1,0 98 350 | 4 50 160 |
| То же, грузо- подъемностью 16 - 30 т | ТО Т К | 500 2000 25000 | 9 250 1000 | 2 2,5 - | 7 125 510 | - 122,5 490 | 5 55 200 |
| То же, грузо- подъемностью 31 - 50 т | ТО Т К | 500 2000 30000 | 10 270 1100 | 2,3 2,7 - | 7,7 135 560 | - 132,3 540 | 6 60 220 |
| То же, грузо- подъемностью 51 - 70 т | ТО Т К | 500 3000 30000 | 11 300 1200 | 2,4 2,8 - | 8,6 150 650 | - 147,2 550 | 6 65 230 |
| То же, грузо- подъемностью 71 - 100 т | ТО Т К | 500 3000 36000 | 12 320 1300 | 2,5 3 - | 9,5 160 700 | - 157 600 | 6 70 240 |
| То же, грузо- подъемностью 101 - 250 т | ТО Т К | 1000 4000 40000 | 13 350 1400 | 2,6 3,1 - | 10,4 180 750 | - 166,9 650 | 7 75 250 |
| То же, грузо- подъемностью 251 - 300 т | ТО Т К | 1000 4000 40000 | 14 370 1500 | 2,7 3,2 - | 11,3 185 800 | - 181,8 700 | 7 80 260 |
| Краны мостовые, грейферные грузоподъем- ностью до 15 т | ТО Т К | 500 2000 25000 | 10 250 1000 | 2 2,5 - | 8 125 510 | - 122,5 490 | 5 60 200 |
| То же, грузо- подъемностью 16 - 20 т | ТО Т К | 500 2000 30000 | 11 270 1100 | 2,3 2,7 - | 9,7 135 560 | - 132,3 540 | 6 65 220 |
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ Краны консоль- ные (на колон- не, настенные, велосипедные) грузоподъем- ностью до 3 т | ТО Т К | 500 2500 20000 | 2 40 180 | 0,5 1 - | 1,5 20 100 | - 19 80 | 1 10 30 |
| То же, грузо- подъемностью 3 - 5 т | ТО Т К | 500 2500 20000 | 3 60 250 | 0,8 1,2 - | 2,2 30 130 | - 28,8 120 | 1,5 15 40 |
| ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАЧТОВЫЕ Грузоподъем- ностью 300 кг | ТО Т | 100 2000 | 0,9 13 | 0,4 0,6 | 0,5 10,4 | - 2 | 0,9 6 |
| То же, 500 кг | ТО Т | 100 2000 | 0,9 16 | 0,4 0,8 | 0,5 12,2 | - 3 | 0,9 8 |
| То же, 800 кг | ТО Т | 100 2000 | 1,0 20 | 0,5 1,0 | 0,5 15 | - 4 | 1 10 |
| ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Грузоподъем- ностью 0,25 - 8 т | ТО Т К | 100 1000 5000 | 8 23 80 | 0,5 1 - | 1,5 14 50 | 6 8 30 | 4 5 8 |
| ЛЕБЕДКИ Лебедки с тяго- вым усилием до 5 т | ТО Т К | 250 1000 6000 | 2 15 125 | - - - | 2 8 70 | - 7 55 | 1 5 25 |
| То же, с тяго- вым усилием 6 - 10 т | ТО Т К | 250 1000 6000 | 2,5 21 150 | - - - | 2,5 12 80 | - 9 70 | 1,2 7 30 |
| То же, с тяго- вым усилием 11 - 15 т | ТО Т К | 250 1000 6000 | 3,0 30 180 | - - - | 3,0 16 100 | - 14 80 | 1,5 9 35 |
| СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Грузозахватное приспособление (захват, под- хват, траверса, кондуктор и т.п.) грузо- подъемностью до 5 т | ТО Т | 250 2000 | 1 6 | 1 1 | - 2 | - 3 | 0,5 3 |
| То же, грузо- подъемностью 6 - 15 т | ТО Т | 250 2000 | 2 10 | 2 2 | - 3 | - 5 | 1 4 |
| КРАНОВЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ На открытом воздухе, на 100 м | ТО Т | 500 6000 | 2 15 | 0,5 2,0 | 0,5 3 | 1 10 | 1 5 |
| То же, в зданиях | ТО Т | 1000 10000 | 4 12 | 1 1 | 1 3 | 2 8 | 2 5 |